«Утверждаю»:

Проректор

(подписано) Е.К. Артемов

Извещение о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ ЭК108-09-17/Видеонаблюдение

г. Москва                                                                                                             «08» сентября 2017 г.

1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Место нахождения и почтовый адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20; телефон: (495) 772-95-90 доб. 11653, тел./факс: (495) 628-47-03. Адрес электронной почты: zakupki@hse.ru.

2. Предмет договора: Поставка технических средств охраны системы видеонаблюдения, их монтаж и подключение по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.4

3. Требования, установленные Заказчиком, к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размеру, упаковке, отгрузке Товара:

## 3.1. Наименование и количество поставляемого Товара:

## Таблица 1

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена единицы Товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видеокамера тип 1 HikVision DS-2CD2542FWD-IS (или эквивалент) | шт. | 13 | 15 990,00 |
| 2. | Видеокамера тип 2 HikVision DS-2CD2142FWD-I(или эквивалент) | шт. | 4 | 12 323,33 |
| 3. | Видеокамера тип 3 HikVision DS-2CD2722FWD-IZS (или эквивалент) | шт. | 4 | 21 990,00 |
| 4. | Видеорегистратор HikVision DS-7732NI-I4 (или эквивалент) | шт. | 1 | 58 990,00 |
| 5. | Шкаф телекоммуникационный 19" Cabeus SH-05C-22U60/80(или эквивалент) | шт. | 1 | 19 360,67 |
| 6. | Источник бесперебойного питания POWERCOM Smart King Pro+ SPR-3000 (или эквивалент) | шт. | 1 | 30 990,67 |
| 7. | Настраиваемый коммутатор D-Link D-link DGS-1210-28P/C (или эквивалент) | шт. | 1 | 23 778,04 |
| 8. | Полка 19" перфорированная консольная Cabeus SH-J017-2U-315 глубина 315мм (или эквивалент) | шт. | 1 | 887,74 |
| 9. | Сетевой фильтр 3м 5роз Power Cube SPG-B (или эквивалент) | шт. | 1 | 387,00 |
| 10. | Монитор Iiyama 24" ProLite X2483HSU-B2 (или эквивалент) | шт. | 1 | 9 595,67 |
| 11. | Жесткий диск Western Digital WD4004FZWX(или эквивалент) | шт. | 2 | 14 621,67 |
| 12. | KVM-удлинитель USB ATEN CE700A-AT-G (или эквивалент) | шт. | 1 | 16 775,33 |
| 13. | Кабель-канал 60х40 | м | 40 | 46,60 |
| 14. | Кабель-канал 25х16 | м | 300 | 18,02 |
| 15. | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой (зондом) D20 мм | м | 300 | 6,88 |
| 16. | Труба гибкая армированная D внутренний=14мм | м | 200 | 46,44 |
| 17. | Блок розеток для 19" шкафов Hyperline SHT19-6SH-2.5EU (или эквивалент) | шт. | 1 | 2 067,00 |
| 18. | Кабель витая пара Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-WH-305 (305 м) (или эквивалент) | бухта | 7 | 5 141,00 |
| 19. | Кабель ВВГнг | м | 100 | 28,83 |
| 20. | Автоматический выключатель ABB SH201L C10 1P (или эквивалент) | шт. | 1 | 176,01 |
| 21. | Мышь Logitech B100 (или эквивалент) | шт. | 1 | 318,33 |
| 22. | Клавиатура Logitech K120 (или эквивалент) | шт. | 1 | 633,33 |
| 23. | Кронштейн для крепления DS-1273ZJ-135(или эквивалент) | шт. | 2 | 2 190,00 |

3.1.1. Видеокамера тип 1 HikVision DS-2CD2542FWD-IS (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS;

- Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК;

- Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с;

- Объектив: 2.8мм, 4мм, 6мм@F2.0;

- Крепление объектива: М12;

- Угол обзора объектива: 106° (2.8мм), 83° (4мм), 55.4° (6мм);

- Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением;

- Регулировка угла установки: Поворот: -30 ° - 30 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 °;

- Видеосжатие: H.264/MJPEG/H.264+;

- Профиль H.264: Main Profile;

- Битрейт видео: 32 кб/с– 16 Мб/с;

- Максимальное разрешение: 2688×1520;

- Основной поток: 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с;

- Дополнительный поток: 640×360@25к/с;

- Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер;

- Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI;

- Переключение «День/ночь»: Авто/ по расписанию/ по тревоге;

- Детекция движения: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область;

- Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR;

- Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

- Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ;

- Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI;

- Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища;

- Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи;

- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10Mбит/100Mбит Ethernet;

- Частота дискретизации: 16кГц;

- Тревожные интерфейсы: 1 вход/ 1 выход;

- Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб;

- Кнопка сброса настроек: Есть;

- Питание: DC12В ± 25% /PoE(802.3af);

- Потребляемая мощность: 5Вт макс.;

- Рабочие условия: -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата);

- Защита: IP67, IK08;

- Дальность действия ИК-подсветки: до 10м;

- Материал корпуса: Пластик/ Металл;

- Размеры: 99.3 × 96.7 × 52.8мм;

- Масса: 0,6кг.

3.1.2. Видеокамера тип 2 HikVision DS-2CD2142FWD-I(или эквивалент)

Технические характеристики:

- Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS;

- Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК;

- Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с ;

- Объектив: 4мм@F2.0;

- Крепление объектива: M12;

- Угол обзора объектива: 83° (4мм);

- Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением;

- Регулировка угла установки: Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° ;

- Видеосжатие: H.264/MJPEG/H.264+;

- Профиль H.264: Main Profile;

- Битрейт видео: 32 кб/с– 16 Мб/с;

- Максимальное разрешение: 2688×1520;

- Основной поток: 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с;

- Дополнительный поток: 640×360@25к/с;

- Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер;

- Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI;

- Переключение «День/ночь»:  Авто/ по расписанию/ по тревоге;

- Детекция движения: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область;

- Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR;

- Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

- Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ;

- Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI;

- Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища;

- Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи;

- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10Mбит/100Mбит Ethernet;

- Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб;

- Кнопка сброса настроек: Есть;

- Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af);

- Потребляемая мощность: 5Вт макс.;

- Рабочие условия: -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата);

- Защита: IP67, IK10;

- Дальность действия ИК-подсветки: До 30м;

- Материал корпуса: Металл;

- Размеры: Ø111 × 82мм;

- Масса: 0,5кг.

3.1.3. Видеокамера тип 3 HikVision DS-2CD2722FWD-IZS (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS;

- Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.014лк@(F1.4,AGC вкл.), 0лк с ИК;

- Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с;

- Объектив: 2.8 - 12мм@F1.4, моторизированный вариобъектив;

- Крепление объектива: Ф14;

- Угол обзора объектива: 106° - 35°;

- Регулировка диафрагмы: АРД;

- Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением;

- Регулировка угла установки: Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 °;

- Видеосжатие: Н.264/MJPEG/H.264+;

- Профиль H.264: Main Profile;

- Битрейт видео: 32 кб/с– 16 Мб/с;

- Аудиосжатие G.711/G.722.1/G.726/MP2L2;

- Битрейт аудио 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2);

- Максимальное разрешение: 1920х1080;

- Основной поток: 1920×1080@25к/с;

- Дополнительный поток: 640×360@25к/с;

- Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер;

- Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI;

- Переключение «День/ночь»: Авто/ по расписанию/ по тревоге;

- Детекция движения: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область;

- Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR;

- Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

- Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ;

- Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI;

- Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища;

- Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи;

- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10Mбит/100Mбит Ethernet;

- Аудиовход 1 вход;

- Аудиовыход 1 выход;

- Фильтрация шумов окружающей среды: Поддерживается;

- Частота дискретизации: 16кГц;

- Тревожные интерфейсы: 1 вход/ 1 выход;

- Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб;

- Кнопка сброса настроек: Есть;

- Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af);

- Потребляемая мощность: 5.5Вт макс.;

- Рабочие условия: -40 °C…+60 °C;

- Защита: IP67, IK10;

- Дальность действия ИК-подсветки: До 30м;

- Материал корпуса: Металл;

- Размеры: Ø140 × 99.9мм;

- Масса: 1,0кг.

3.1.4. Видеорегистратор HikVision DS-7732NI-I4 (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Видеовход: 32 канала, до 12Мп;

- Входная пропускная способность: 256 Мб/с;

- Выходная пропускная способность: 256 Мб/с;

- Двусторонний аудиовход: 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ);

- Удаленные соединения: 128;

- Разрешение при записи/воспроизведении: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF;

- HDMI выходы: 4K (3840 × 2160), 1920 × 1080p;

- VGA выходы: 1920 × 1080p;

- Аудиовыход: 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ);

- Видеосжатие: H.265/H.264/MPEG4;

Поддержка жестких дисков:

- интерфейс: 4 SATA;

- объем: до 6 Тб каждый;

- Сетевые интерфейсы: 1 RJ45 10Mбайт / 100Mбайт / 1000Mбайт адаптивный Ethernet интерфейс;

- Интерфейс передачи: RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс (полудуплекс);

- USB-интерфейс: 2 х USB2.0, 1 х USB3.0;

- Тревожные входы/ выходы: 16/4;

- Питание: 100 ~ 240В AC;

- Потребляемая мощность: до 20Вт (Без жестких дисков и DVD привода);

- Рабочие условия: -10°C— +55°C.

3.1.5. Шкаф телекоммуникационный 19" Cabeus SH-05C-22U60/80(или эквивалент)

Технические характеристики:

- Исполнение: напольный;

- Высота шкафа 22 U;

- Ширина шкафа 600 мм;

- Глубина шкафа 800 мм;

- Максимальная нагрузка 800 кг;

- Дверь Передняя: стеклянная;

- Дверь задняя: сплошная металлическая;

- Съемные боковые стенки: Есть;

- Ручка:  Есть;

- Замок:  Есть;

- Регулируемые и роликовые опоры:  Есть;

- Степень защиты: IP20  Есть;

- Габариты (ШхВхГ):  600 x 1166 x 800 мм.

3.1.6. Источник бесперебойного питания POWERCOM Smart King Pro+ SPR-3000 (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Тип: линейно-интерактивный;

- Мощность ,ВА: не менее 3000 ВА;

- Мощность, Вт: не менее: 2100 Вт;

- Количество выходных разъемов питания: 8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19;

- Время переключения на батарею, мс, не более: 6;

-

- Возможность установки в 19" стойку;

- Входное напряжение: от 155 до 300 В;

- Выходное напряжение (батарейный режим): 220/230/240 В ± 5 % от номинала, -10 % от - номинала после сигнала низкого заряда аккумулятора ;

- Входная частота: от 50 до 60 Гц ± 10 % (автоопределение);

- Выходная частота: от 50 до 60 Гц ± 0,5 %;

-Звуковая сигнализация: при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки;

- Холодный старт: есть;

- Индикация: светодиодная;

- Интерфейсы: RS-232, USB;

- Защита от перегрузки: автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение не более 20 секунд и 125% – в течение не более 5 секунд;

- Защита от высоковольтных импульсов;

- Фильтрация помех;

-Вход ИБП: автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания

- Защита от короткого замыкания:  ИБП немедленно отключается от нагрузки или срабатывает автоматический выключатель;

- Тип аккумуляторных батарей: герметичные, необслуживаемые свинцово-кислотные;

- Напряжение и емкость батарей: 12В, не менее 4 (четырех) х 7,2 А/ч;

- Время перезарядки батарей до 90% полной емкости, не более: 3 часа;

- Время батарейной поддержки (ПК с 19" монитором, нагрузка 200 Вт), не менее: 30 мин;

- Тип предохранителя: автоматический.

3.1.7. Настраиваемый коммутатор D-Link D-link DGS-1210-28P/C (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Тип коммутатора:  Управляемый (Уровень 2);

- Технология доступа:  Ethernet;

- Тип разъемов:  RJ-45, SFP;

- Тип кабеля:  Витая пара;

- Количество LAN портов:  24 шт;

- Тип LAN портов:  10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с);

- Количество uplink-портов:  4 шт;

- Тип uplink-портов:  1000Base-X SFP;

- Протоколы Ethernet:  IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u;

- Внутренняя пропускная способность:  56 ГБит/с;

- Производительность маршрутизации:  41.7 Mpps;

- Размер таблицы MAC-адресов:  16000;

- Поддержка IPv6:  Есть;

- Поддержка Auto-MDI/MDI-X:  Есть;

- Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree):  Есть;

- Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags):  Есть;

- Поддержка IEEE 802.1q (VLAN):  Есть;

- Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree):  Есть;

- Поддержка IEEE 802.3x (Flow control):  Есть;

- Поддержка PoE:  Есть;

- Поддержка PoE+:  Есть;

- Зеркалирование портов:  Есть;

- Объем оперативной памяти:  128 МБ;

- Объем Flash памяти:  16 МБ;

- Web-интерфейс:  Есть;

- Telnet:  Есть;

- Межсетевой экран (Firewall):  Есть;

- DHCP-клиент:  Есть;

- Поддержка IGMP (Multicast):  Есть;

- Поддержка SNMP:  Есть;

- Рабочая температура:  от -5℃ до 50℃;

- Влажность при эксплуатации:  от 0% до 95%, без образования конденсата ;

- Тип питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц;

- Поддержка операционных систем:  MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8;

- Возможность установки в стойку 19”: Да.

3.1.8. Полка 19" перфорированная консольная  Cabeus SH-J017-2U-315  глубина 315мм (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Тип установки: 19”, крепление в двух точках;

- Высота: 2U;

- Максимальная нагрузка: 15кг;

- Габаритные размеры (ШхГхВ): 445х315х100мм;

- Масса: 1,62кг;

- Цвет: серый (RAL7035);

- Материалы: Сталь холоднокатаная – 1,3мм.

3.1.9. Сетевой фильтр 3м 5роз Power Cube SPG-B (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Напряжение сети, В: 220;

- Количество розеток с заземлением, шт: 5;

- Степень защиты: IP20;

- Номинальная сила тока, А: 10;

- Длина кабеля,: 3 м;

- Ток помехи, выдерживаемый ограничителем, кА: 2.5;

- Суммарная номинальная мощность нагрузки (кВт): 2.2;

- Заземление: есть;

- Выключатель на корпусе: есть;

- Световая индикация: есть.

3.1.10. Монитор Iiyama 24" ProLite X2483HSU-B2 (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Размер экрана по  диагонали, не менее: 23,8";

- Тип матрицы: A-MVA LED;

- Время отклика, не менее: 4 мс;

- Контрастность статическая: не менее 3000:1;

- Яркость: не менее 250 кд/м²;

- Угол обзора по горизонтали/по вертикали, не менее: 178°/178°;

- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей;

- Подсветка LCD-матрицы: светодиодная (LED) подсветка;

- Поверхность экрана: матовая;

- Профили коррекции изображения: режим динамической контрастности;

- Соотношение сторон: 16:9;

- Интерфейсы и разъемы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI;

- Колонки: 2 x 2 Вт (стерео);

- Стандарт VESA: 100 мм;

- Цвет: черный;

- Блок питания: внутренний;

- Потребление питания: 27 Вт (стандарт); 0,5 Вт (спящий режим).

3.1.11. Жесткий диск Western Digital WD4004FZWX(или эквивалент)

Технические характеристики:

- Форм-фактор  3,5";

- Емкость накопителя  4 Tбайт;

- Объем буфера  128 MB;

- Скорость вращения  7200 об/мин;

- Интерфейс: SATA III   6 Гбит/с

3.1.12. KVM-удлинитель USB ATEN CE700A-AT-G (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Среда передачи: кабель Ethernet Cat5e;

- Разъем клавиатуры: 1xUSB, тип А, розеточный (белый);

- Разъем видео: 1xHDB-15, розеточный (синий);

- Разъем мыши: 1xUSB, тип А, розеточный (белый);

- Разъем системного блока клавиатура (локальный модуль): 1xSPHD-17, розеточный (зеленый);

- Разъем системного блока видео (локальный модуль): 1xSPHD-17, розеточный (зеленый);

- Разъем системного блока мышь (локальный модуль): 1xSPHD-17, розеточный (зеленый);

- Разъем подключения модуля к модулю: 1xRJ-45, розеточный (черный);

- Разъем питания: 1xDC Jack;

- Кнопка выбора режима (локальный модуль): 1 x кнопка;

- Светодиодный индикатор «локальный» (локальный модуль): 1 (зеленый);

- Светодиодный индикатор «удаленный» (локальный модуль): 1 (зеленый);

- Светодиодный индикатор «удаленный» (удаленный модуль): 1 (зеленый);

- Светодиодный индикатор «соединение» (удаленный модуль): 1 (зеленый);

- Наличие USB эмуляции клавиатуры/мыши;

- Энергопотребление (локальный модуль), не более: 5,3 В пост. тока; 2,31 Вт;

- Энергопотребление (удаленный модуль), не более: 5,3 В пост. тока; 2,84 Вт;

- Разрешение видео:

1920 х 1200 при 60 гц (не менее 30 м),

1600 х 1200 при 60 гц (не менее 100 м),

1280 х 1024 при 60 гц (150 м);

- Материал корпуса: металл;

- В комплекте: адаптер питания – 2 шт., KVM-кабель USB – 1 шт., монтажный комплект – 1 шт.

3.1.13. Кабель-канал 60х40

Технические характеристики:

- Материал: самозатухающий ПВХ;

- Цвет: белый;

- Ширина: 60 мм;

- Глубина: 40 мм;

- Степень защиты, не менее: IP40;

- Крышка: с двойным замком;

- Пожаробезопасность: не распространяет горение;

- Рабочая температура: от -40°С  до +45°С.

3.1.14. Кабель-канал 25х16

Технические характеристики:

- Материал: самозатухающий ПВХ;

- Цвет: белый;

- Ширина: 25 мм;

- Глубина: 16 мм;

- Степень защиты, не менее: IP40;

- Крышка: с двойным замком;

- Пожаробезопасность: не распространяет горение;

- Рабочая температура: от -40°С до +45°С.

3.1.15. Труба гофрированная ПВХ с протяжкой (зондом) D20 мм

Технические характеристики:

Цвет - Серый RAL 7035;

- Диаметр внешний: 20мм;

- Степень защиты - IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529);

- Минимальный радиус изгиба - 3 диаметра;

- Диапазон рабочей температуры - от –40°С до +45°С;

- Прочность - 350 Н на 5 см при +20°С;

- Сопротивление изоляции - 100 мОм в течение 1 мин. (500 В);

- Диэлектрическая прочность - 2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц);

- Огнестойкость - не поддерживает горение.

3.1.16. Труба гибкая армированная D внутренний=14мм

Технические характеристики:

- Материал: термопластик на базе мягкого ПВХ-пластиката;

- Материал спиралевидного каркаса: жёсткий, противоударный ПВХ пластикат;

- Внешний диаметр,: 18,3 мм;

- Внутренний диаметр,: 14,3 мм;

- Сопротивление сжатию: 320 Н (на 5 см при 20°С);

- Ударопрочность: не менее 2 Дж;

- Степень защиты, не менее: IP65;

- Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С.

- Диэлектрическая прочность: не менее 2000 В (50 Гц, в течение 15 мин);

- Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин).

3.1.17. Блок розеток для 19" шкафов Hyperline SHT19-6SH-2.5EU (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Тип штекера: IEC 320 C14 (для подключения к источнику бесперебойного питания);

- Ориентация: горизонтальная;

- Входное напряжение: 230 В;

- Максимальная нагрузка, не менее: 16 А;

- Количество розеток, не менее: 6 шт.;

- Тип розеток: SHT;

- Тип вилок: Schuko;

- Цвет: черный;

- Длина шнура, не менее: 2,5 м;

- Крепление в 19” шкаф.

3.1.18. Кабель витая пара Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-WH-305 (305 м) (или эквивалент):

Технические характеристики:

- Тип кабеля: неэкранированная витая пара;

- Категория кабеля: 5е;

- Количество пар: 4 (четыре);

- Длина кабеля в бухте, м,: 305;

- Материал проводника: медь;

- Диаметр проводника (жилы), не менее: 0,51 мм (24 AWG);

- Внешний диаметр кабеля: 5,1 ± 0,2 мм;

- Рабочая температура: от -20°C до +75°C;

- Диапазон частот: до 100 МГц.

3.1.19. Кабель ВВГнг

Технические характеристики:

- Число жил и сечение, мм²: 3х1,5;

- Номинальное напряжение, кВ: 0,66;

- Тип проводника: однопроволочный;

- Диапазон рабочих температур, °С: - 50…+ 50;

-     Диаметр, мм: 7,2.

3.1.20. Автоматический выключатель ABB SH201L C10 1P (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Характеристика срабатывания: C;

- Количество полюсов: 1P;

- Номинальный ток: 10А;

- Номинальная отключающая способность: 4,5кА;

- Максимальное рабочее напряжение: 254В~/60В;

- Номинальная частота: 50..60Гц;

- Тип зажима: Одинарная клемма;

Сечение кабеля: 25мм2.

3.1.21. Мышь Logitech B100 (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Тип: оптическая светодиодная;

- Дизайн: для правой и левой руки;

- Колесо прокрутки;

- Количество клавиш: 3;

- Разрешение оптического сенсора – 800 dpi;

- Длина провода 1,8 м;

- Интерфейс подключения: USB.

3.1.22. Клавиатура Logitech K120 (или эквивалент)

Технические характеристики:

- Конструкция: классическая;

- Цифровой блок;

- Тип: мембранная;

- Количество клавиш, 104;

- Интерфейс подключения: USB.

3.1.23. Кронштейн для крепления DS-1273ZJ-135(или эквивалент)

Технические характеристики:

- Назначение: для установки купольных видеокамер;

- Материал: Алюминиевый сплав;

- Тип Монтажа: настенный;

- Размеры: 135×182×120мм;

- Цвет: белый.

3.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 14254-2015. (IEC 60529:2013). «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 9, 13-17 Таблицы 1);

- ГОСТ 31565-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 18, 19 Таблицы 1);

- ГОСТ 32126.1-2013. (IEC 60670-1:2002). «Межгосударственный стандарт. Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 13-16 Таблицы 1);

- ГОСТ Р 50345-2010. (МЭК 60898-1:2003). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 20 Таблицы 1);

- ГОСТ 30804.4.13-2013. (IEC 61000-4-13:2002) «Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальная напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требовани я и методы испытаний» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 9, 17 Таблицы 1);

- ГОСТ 28601.2-90. «Межгосударственный стандарт. Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 5, 8 Таблицы 1);

- ГОСТ IEC 60950-1-2014. «Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 51558-2014. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53313-2009. «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- ГОСТ 31996-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»;

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 1-4, 7, 10-12, 21, 22 Таблицы 1);

- Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого Товара, стандартам и требованиям, установленным действующим законодательством и предъявляемым к товару такого рода.

3.5. Требования к безопасности Товара.

Товар должен отвечать требованиям ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

Товар должен отвечать требованиям по электробезопасности, установленным в Правилах устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, а также в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, и СП-31-110-2003. «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

3.6. Общие требования к Системе (смонтированный и подключенный Товар является Системой).

Система предназначена для передачи визуальной информации от 21 (двадцати одной) сетевых телевизионных видеокамер (далее – ТК) (п. 1, 2, 3 Таблицы 1) на пост охраны для организации базы видеоархива и трансляции видеоинформации по локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) на удаленные рабочие места (далее – УРМ) наблюдателей (не менее 5 (пяти) УРМ). Схема расположения уличных телевизионных видеокамер ТК (далее - Схема расположения ТК) приведена в Приложении №1 к настоящему извещению.

Система должна обеспечивать:

- круглосуточное наблюдение за входами в здание, внешним периметром здания, лифтовыми входами и лестничными пролетами по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 13 стр.4;

- различение и, при необходимости, идентификацию объектов в охраняемых зонах;

- бесконфликтную интеграцию с установленными на объектах НИУ ВШЭ программно-аппаратными комплексами видеонаблюдения;

- вывод изображения от всех ТК на УРМ, расположенное на 1 (первом) этаже здания на посту охраны, с сохранением полной функциональной возможности для работы с Системой и неограниченного доступа к ресурсам видеонаблюдения: просмотр в любом режиме заданного числа видеокамер, просмотр видеозаписей, работа с сетевыми архивами;

- вывод изображения от всех ТК на несколько (не менее пяти) УРМ (по сети Ethernet);

- просмотр и архивацию видеоинформации от всех ТК с произвольно устанавливаемой скоростью (до 25 кадров в секунду по каждому каналу в максимальном разрешении);

- централизованное хранение видеоархива от всех ТК на видеорегистраторе, расположенном в коммутационном шкафу (1 этаж);

- контроль наличия процесса записи видеоархива с каждой камеры с возможностью автоматической рассылки уведомлений (по электронной почте) о прекращении процесса записи в архив;

- наличие интерфейса, позволяющего оперативно конфигурировать внешний вид экрана (перетаскивание и изменение размеров окон с помощью мыши) и вносить изменения в настройки параметров, не прерывая работы самой Системы;

- бесперебойную работоспособность в течение не менее 30 (тридцати) минут при полном отключении основного питания (220В);

- определение прав пользователей на доступ к программным настройкам, конфигурированию и управлению Системой;

- наличие разделенного парольного доступа администратора и операторов Системы;

- последовательный либо произвольный просмотр текущего изображения от любой ТК;

- настройку режимов видеозаписи индивидуально для каждой ТК администратором Системы: непрерывная запись, запись тревожных событий, запись «по сценарию», с указанием даты, времени и номера ТК;

- одновременную запись, просмотр видеоархива (покадровый и непрерывный) и текущего изображения, архивирование и работу в сети (пентаплекс);

- настройку видеодетектора движения индивидуально для каждой ТК с установкой зон охраны, определение порога срабатывания на размер объекта, индивидуальная активизация работы детектора движения для каждой ТК Системы;

- возможность улучшения качества изображения для каждой ТК администратором Системы: настройка яркости и контрастности;

- печать любого кадра из архива или текущего изображения на принтере, запрет изменения, копирования и удаления базы данных (архива), организацию непрерывной записи и записи тревожных событий «по кольцу» с периодом сохранения информации не менее 14 (четырнадцати) суток (по детектору движения, максимальное разрешение кадра, частота не менее 10 кадров/с, цветное изображение);

- поиск видеоинформации по дате, времени, номеру ТК, а также автоматическое листание архива с покадровым или ускоренным (замедленным) воспроизведением;

- экспорт кадров в формат JPEG и видеофрагментов в формат AVI для копирования и просмотра на компьютере стандартными программными средствами MS Windows.

3.7. Требования к монтажу Товара и подключению смонтированного Товара.

Товар должен быть смонтирован и подключен (коммутация и настройка) в единую Систему.

Источник бесперебойного питания (п. 6 Таблицы 1), коммутатор (п. 7 Таблицы 1), видеорегистратор (п. 4 Таблицы 1), блок розеток (п. 17 Таблицы 1), удлинитель (локальный модуль) (п. 12 Таблицы 1) должны быть размещены в коммутационном шкафу (п. 5 Таблицы 1) Заказчика, расположенном на 1 этаже (согласно Приложению № 1 к настоящему извещению).

На посту охраны должны быть размещены: монитор (п. 10 Таблицы 1), клавиатура (п. 22 Таблицы  1), мышь (п. 21 Таблицы  1), удлинитель (удаленный модуль) (п. 12 Таблицы 1).

Уличные и внутренние сетевые телевизионные видеокамеры необходимо установить в соответствии со Схемой расположения ТК (Приложение № 1 к настоящему извещению).

3.8. Требования к кабельной системе.

Прокладку кабельных линий внутри зданий необходимо осуществить в пластиковых кабель-каналах по стенам помещений, а также за фальшпотолком в гофрированных трубах.

Прокладку уличных кабельных линий необходимо осуществить в армированных трубах.

Установку оборудования и прокладку кабельных трасс необходимо производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей. Все проложенные кабельные линии необходимо промаркировать с обоих концов в местах, удобных для обозрения.

Между телевизионными камерами и коммутационным шкафом первого этажа необходимо проложить кабельные линии в составе 21 (двадцати одного) кабеля UTP.

Кабельную линию в составе 2 (двух) кабелей UTP необходимо проложить между коммутационным шкафом первого этажа и постом охраны.

Кабельную линию в составе 2 (двух) кабелей UTP необходимо проложить между коммутационным шкафом первого этажа и помещением 308 (серверная) на 3 этаже для связи коммутаторов.

Коммутационный шкаф на первом этаже необходимо подключить к системе электропитания здания.

Монитор и удаленный модуль удлинителя должны получать электрическое питание от источника бесперебойного питания в коммутационном шкафу на 1 этаже при помощи отдельно проложенного электрического кабеля.

Все прокладываемые кабельные линии UTP должны быть выполнены 4-х парным медным кабелем «неэкранированная витая пара» и удовлетворять требованиям категории не ниже 5e. Прокладку кабельных линий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). «Межгосударственный стандарт. Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»;

- ГОСТ Р 53246-2008. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

ГОСТ Р 53245-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания».

3.9. Требования к документации на смонтированный и подключенный Товар.

Вместе с актом сдачи-приемки работ, подтверждающим монтаж и подключение смонтированного Товара, Поставщик передает Заказчику по акту приема-передачи эксплуатационную документацию на смонтированный и подключенный Товар, в том числе:

- план расположения оборудования и кабельных проводок;

- структурная схема;

- таблица соединений и подключений (кабельный журнал);

- пуско-наладочная информация по Системе;

- инструкция по эксплуатации Системы.

Эксплуатационная документация передается на бумажном носителе – в количестве 2 (двух) экземпляров и на электронном носителе (DVD –диск, или на USB-флэш-накопителе) – в количестве 1 (одного) экземпляра.

Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на весь поставляемый Товар (если их наличие предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации).

3.10. Общие функциональные требования, требования к документации на поставляемый Товар, требования к упаковке Товара:

3.10.1. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, выпуска  не ранее 2016 года.

3.10.2. Товар должен быть готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры и кабели (если это предусмотрено  изготовителем).

3.10.3. Каждая единица Товара должна сопровождаться технической документацией на русском языке (если это предусмотрено изготовителем), с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса сервисного центра, датой производства Товара, датой передачи Товара Заказчику. Гарантийный талон должен быть заверен печатью Поставщика (при наличии печати).

3.10.4. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на поставляемый Товар (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации).

3.10.5. Необходимые документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям нормативных документов, документация изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы (технические паспорта, схемы сборки на русском языке, санитарно-эпидемиологические заключения), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик передает при поставке Товара.

3.10.6. Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до места поставки, указанного Заказчиком. Товар должен быть поставлен в упаковке изготовителя. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96. «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

4. Место, условия и сроки поставки Товара:

4.1. Поставка Товара, монтаж и подключение смонтированного Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Мясницкая,13 стр. 4.

4.2. Весь Товар должен быть укомплектован необходимыми монтажными и расходными материалами, требуемыми для монтажа и подключения Товара.

4.3. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Монтаж и подключение поставленного Товара осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара.

За 1 (один) рабочий день перед поставкой Товара Поставщиком Заказчику по электронной почте или курьером передается спецификация поставки с указанием: количества и наименования Товара, веса и объема Товара с упаковкой, государственных регистрационных знаков, марок и моделей автомобилей, доставляющих Товар, количества представителей Поставщика, сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку Товара). Данная спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика (при наличии печати).

Поставщик обязан уведомить по электронной почте представителя Заказчика о дате и времени прибытия в НИУ ВШЭ представителей Поставщика.

Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Товара:

Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, а если он не установлен, то составляет не менее 1 (одного) года  с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара. Гарантийный срок на результаты монтажа и подключения смонтированного Товара составляет не менее 1 (одного) года с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара.

6. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по Договору производится безналичным расчетом в рублях по факту поставки Товара, монтажа и подключения смонтированного Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной, акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара, на основании представленного Поставщиком счета. По факту поставки Товара, монтажа и подключения смонтированного Товара Поставщик представляет Заказчику счета-фактуры.

7. Порядок формирования цены Договора: в цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещения Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), монтаж Товара и подключение смонтированного Товара, стоимость материалов, инструментов и оборудования, необходимых для монтажа и подключения Товара, стоимость вывоза Поставщиком упаковочного материала поставленного Товара с территории Заказчика, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Начальная (максимальная) цена Договора: 750 000,00 рублей (Семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

9. Источник финансирования закупки: средства субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания.

10. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации:

Документация о закупке размещена Заказчиком и доступна для скачивания в электронном виде:

- в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также единая информационная система, ЕИС) http://zakupki.gov.ru/.

- на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее также электронная площадка, ЭП) http://utp.sberbank-ast.ru/.

Плата за предоставление документации Заказчиком не установлена.

Срок предоставления документации: с «11»  сентября 2017 года по «20»  сентября 2017 года.

11. Дата начала приема котировочных заявок в электронной форме, дата и время окончания приема котировочных заявок в электронной форме:

Дата начала подачи заявок: «11» сентября 2017 г.

Дата и время окончания подачи заявок: «20» сентября 2017 г. в 16:00 ч. (время московское).

12. Место, дата и время рассмотрения котировочных заявок в электронной форме и подведения итогов: г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3, каб. К-308, «21» сентября 2017 г., 16:00 ч. (время московское).

13. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в котировочные заявки:

13.1. Заявки подаются в электронном виде (в форме электронных документов и/или электронных образов документов) через сайт ЭП http://utp.sberbank-ast.ru/ в соответствии с регламентом электронной площадки.

13.2. В случае подачи документа, входящего в котировочную заявку, в форме электронного документа, такой документ должен быть создан в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.

13.3. В случае подачи документа, входящего в котировочную заявку, в форме электронного образа документа, такой документ должен быть создан путем сканирования копии документа, изготовленного на бумажном носителе, и заверен электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим извещением.

13.3.1. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом, сером цвете или в режиме полной цветопередачи (качество 200 - 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии).

13.3.2. Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF (рекомендуется создавать электронный образ документа с возможностью копирования текста).

13.3.3. Размер файла электронного образа документа не должен превышать 10 Мб, если иной размер файла не установлен электронной площадкой.

13.3.4. Каждый отдельный электронный образ документа должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать электронный образ документа (например: Доверенность от 13.11.2016.pdf).

13.3.5. При составлении документа на бумажном носителе вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается правильная запись, которая оговаривается надписью «исправлено» и подтверждается подписью лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также при наличии печатью организации (для юридических лиц).

13.4. Котировочная заявка подписывается электронной подписью лица, имеющего полномочия на подписание заявки.

13.5. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку.

13.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в порядке, предусмотренном Извещением о проведении запроса котировок и регламентом работы ЭП. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не допускается.

14. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

14.1. Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме через сайт ЭП в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок.

14.2. Конечная дата приема запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок: «18» сентября 2017 года.

14.3. Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок:  «11» сентября 2017 года.

14.4. Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: «19» сентября 2017 года.

14.5. Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок размещает разъяснения (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на сайте ЭП. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи котировочных заявок.

15.  Информация о праве Заказчика внести изменения в Извещение или отказаться от проведения запроса котировок:

15.1. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в иизвещение о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок.

15.2. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок соответствующая информация  размещается в единой информационной системе. При этом в случае принятия решения о необходимости внесения изменений в иизвещение, срок подачи котировочных заявок продлевается на срок, достаточный для учета претендентами при подготовке котировочных заявок изменений. Указанный срок должен составлять не менее чем  два рабочих дня и указывается в изменениях к Извещению.

16. Определение победителя в проведении  запроса котировок, критерии оценки и сопоставления котировочных заявок, порядок оценки и сопоставления котировочных заявок:

16.1. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком Извещении, и в которой указана наиболее низкая цена Договора, являющаяся единственным критерием оценки.

16.1.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся в порядке, указанном в п. 19 извещения о проведении запроса котировок.

16.2. При предложении наиболее низкой цены Договора несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

16.3. Участник закупки, подавший котировочную заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться от заключения Договора.

16.4. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком получена только одна котировочная заявка или не будет получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

16.5. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, Заказчиком  будет получена только одна котировочная заявка, комиссия осуществляет ее рассмотрение в порядке, установленном настоящим извещением. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, Заказчик заключает Договор с участником закупки, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником.

16.6. Если на основании результатов рассмотрения котировочных заявок будет принято решение о несоответствии всех участников закупки и поданных ими котировочных заявок требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им котировочной заявки требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок, запрос котировок признается  несостоявшимся.

16.7. В случае признания запроса котировок несостоявшимся по причине того, что не подано ни одной котировочной заявки или комиссией отклонены все поданные котировочные заявки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в порядке, установленном Положение о закупке Заказчика.

17. Срок заключения Договора и отказа от заключения Договора:

17.1. По результатам проведенного запроса котировок  Сторонами в бумажном виде заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в котировочной заявке участником закупки, с которым заключается договор (в том числе условие о стране происхождения поставляемого товара), в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок (Приложение № 7 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

17.2. Срок, в течение которого победитель запроса котировок или участник закупки, с которым заключается договор, должен подписать проект договора: в течение 15 (пятнадцати) дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

17.2.1. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного Договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения Договора.

17.2.2. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с участником, которому по результатам проведения запроса котировок был присвоен второй номер, на условиях проекта Договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по цене Договора, предложенной таким участником в котировочной заявке.

17.3. Срок заключения Сторонами договора по результатам проведения запроса котировок: не ранее, чем через 3 (три) рабочих дня со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания указанного протокола.

17.4. После определения участника закупки, с которым должен быть заключен Договор, Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с таким участником в случае установления следующих фактов:

а)  проведения ликвидации участника закупки - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

г) нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.5. В случае отказа Заказчика от заключения Договора с победителем или участником закупки, с которым должен быть заключен Договор, по вышеуказанным основаниям, закупка признается несостоявшейся.

18. Требования, предъявляемые к участникам закупки:

а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупке товаров, работ, услуг для нужд университета;

в) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке товаров, работ, услуг не принято;

г) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;

д) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

19. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами:

19.1. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

19.2. Случаи, при наступлении которых не предоставляется приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»:

а) запрос котировок признан несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в котировочной заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в котировочной заявке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

19.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 19.2 настоящего извещения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в настоящем извещении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

19.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), либо на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

19.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятнадцать процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок.

19.6. При исполнении договора, заключенного с участником запроса котировок, которому предоставлен приоритет в порядке, установленным настоящим извещением о проведении запроса котировок, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

20. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки на участие в закупке:

20.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о проведении запроса котировок.

20.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию и документы, предоставляемые в электронном виде (в соответствии с требованиями п. 13 извещения о проведении запроса котировок):

- заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, содержащую:

- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок,

- предложение о цене Договора и сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи),

Форма котировочной заявки установлена Приложением № 2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме;

- анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (форма установлена Приложением № 3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);

- в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки.

В случае если участник закупки является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (т.е. зарегистрирован (создан) в период с 1 августа текущего календарного года по 31 июля года, следующего за текущим календарным годом) и сведения о таком участнике закупки отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен представить заполненную форму декларации (форма установлена Приложением № 4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Товара, о сроке и объеме предоставления гарантий качества Товара с указанием наименования Товара и страны происхождения поставляемого Товара, по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (форма установлена Приложением № 5 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). Отсутствие в котировочной заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения котировочной заявки, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование в случае, если котировочная заявка, содержит предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок) (форма установлена Приложением № 6 к извещению  о проведении запроса котировок в электронной форме). Дополнительно к расчету предлагаемой цены Договора и ее обоснованию, участник закупки вправе представить гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить Товар по цене, указанной в котировочной заявке.

21. Отказ в допуске к участию в закупке:

21.1. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:

- непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товаре (в том числе о стране происхождения товара), на поставку которого производится закупка;

- несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок;

- несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

21.2. Единая комиссия по закупке товаров, работ, услуг вправе отклонить котировочную заявку в случае, если предложенная в такой заявке цена является демпинговой ценой, и в составе котировочной заявки отсутствует расчет предлагаемой цены Договора и (или) ее обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных в составе котировочной заявки расчета и обоснования цены Договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить Договор на предложенных им условиях.

21.3. В случае установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, такой  участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения.

22. Сведения о возможности изменения количества Товара: При поставке дополнительного количества Товара, на поставку которого заключен Договор, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить общую цену Договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 20 (двадцать) процентов такой цены Договора. Изменение цены Договора и количества поставляемого Товара осуществляется в порядке, установленном Договором.

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Схема расположения сетевых телевизионных видеокамер

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

ЭК108-09-17/Видеонаблюдение

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и принимая установленные в нем требования, мы

______________________________________________________________________________
(наименование организации  и почтовый адрес участника закупки)

согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении. Предлагаем заключить Договор на поставку технических средств охраны системы видеонаблюдения, их монтаж и подключение по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр.4, на условиях и в соответствии с документами, входящими в настоящую котировочную заявку, на общую сумму:

_______________________________________________________________________________.
 (сумма в рублях цифрами и прописью)

В указанную цену включены/не включены (выбрать нужное) расходы, связанные с исполнением Договора и указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________

(наименование  участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы берем на себя обязательства заключить Договор с Заказчиком по форме, указанной в Приложении № 7 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения Договора.

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся заключить Договор по форме, указанной в Приложении № 7 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения Договора.

В случае признания нас единственным участником закупки, с которым Заказчик будет заключать Договор, мы берем на себя обязательства заключить Договор по форме, указанной в Приложении № 7 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения Договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя участника закупки)

Все сведения о запросе котировок  просим сообщать уполномоченному лицу.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

Телефон: _____________________;

Факс: ________________________;

Адрес электронной почты_______________________________;

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

__________________________________________________________________.

__________________________________________________________________.

Котировочная заявка должна быть подписана электронной подписью уполномоченного лица участника закупки

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

## Анкета Участника заКУПКИ

(для юридического лица)

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, Дата постановки на учет участника закупки в налоговом органе |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем предоставления следующих документов: Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| Место нахождения участника закупки | Страна: |
|  | Адрес: |
| Почтовый адрес участника закупки | Страна: |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
|  | Адрес электронной почты: |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| Наименование обслуживающего банка: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| Код БИК: |  |
| Примечание: Представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| Система налогообложения (указывается применяемая система налогообложения – основная или упрощенная) |  |

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество |  |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Дата и место рождения |  |
|  | ИНН |  |
|  | ОГРНИП |  |
|  | СНИЛС |  |
|  | Свидетельство о регистрации в качестве ИП (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с) |  |
|  | Место работы |  |
|  | Телефоны участника закупки товаров, работ, услуг (с указанием кода города) |  |
|  | Факс участника закупки товаров, работ, услуг (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника закупки товаров, работ, услуг |  |

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

Декларация

о соответствии участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности :

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | да (нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно до 15 - микро- предприятие | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 120 в год - микро- предприятие | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму) |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | да (нет) |  |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Приложение № 5

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

Инструкция по заполнению формы:**

Участник закупки подписывает и предоставляет в составе котировочной заявки данную форму, не исключая указанную в ней информацию и не включая в нее дополнительные сведения, за исключением случаев, если требование о включении дополнительной информации  специально не указано в данной форме.

При указании используемых для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого участником закупки к поставке товара максимальных и (или) минимальных значений таких показателей и показателей, значения которых не могут изменяться, Заказчиком используются такие слова (словосочетания) как:
- при указании минимальных значений: «от», «более», «не менее», «не хуже», «выше» и другие. При указании диапазона значений минимальным значением является нижняя граница диапазона;
- при указании максимальных значений: «до», «менее», «не более», «ниже» и другие. При указании диапазона значений максимальным значением является верхняя граница диапазона;
- при указании значений, которые не могут изменяться: применяются конкретные значения, без использования каких-либо слов (словосочетаний).

При указании диапазонов значений с использованием слов «от» и «до» минимальным значением такого диапазона является значение, указанное после слова «от», максимальным - значение, указанное после слова «до».

В случае указания Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок диапазона показателей, участнику в своей заявке необходимо указывать только один конкретный показатель из требуемых Заказчиком, при этом не должны употребляться словосочетания: «в пределах», «не более», «не менее», ''не ранее'', «не хуже», «+/-», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», за исключением случаев, когда Заказчиком допускается диапазон показателей, либо один из показателей, входящих в рамки установленного Заказчиком диапазона, и об этом имеется указание в извещении о проведении запроса котировок.

** Инструкция удаляется при заполнении участником закупки данной формы.

| Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Товара, о сроке и объеме предоставления гарантий качества Товара |
| --- |
| Требования, установленные Заказчиком, к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, количеству поставляемого Товара: | 1. Предмет Договора: Поставка технических средств охраны системы видеонаблюдения, их монтаж и подключение по адресу: г. Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.4 2. Требования, установленные Заказчиком, к количеству, качеству, техническим характеристикам (спецификации), к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковке, отгрузке Товара: 2.1 Наименование и количество поставляемого Товара: * Указываются конкретные характеристики Товара, предложенные участником закупки в заявке Таблица 1 № п/п Наименование Товара Ед. изм. Кол-во ед. изм. 1 Видеокамера тип 1_____________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 13 2 Видеокамера тип 2_____________ Страна происхождения Товара: __________ шт. 4 3 Видеокамера тип 3_____________ Страна происхождения Товара: ___________ шт. 4 4 Видеорегистратор _____________ Страна происхождения Товара: ___________ шт. 1 5 Шкаф телекоммуникационный 19"_____________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 6 Источник бесперебойного питания _____________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 7 Настраиваемый коммутатор _____________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 8 Полка 19" перфорированная консольная _____________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 9 Сетевой фильтр _____________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 10 Монитор _____________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 11 Жесткий диск _____________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 2 12 KVM-удлинитель ____________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 13 Кабель-канал 60х40 ____________ Страна происхождения Товара: _____________ метр 40 14 Кабель-канал 25х16 ____________ Страна происхождения Товара: _____________ метр 300 15 Труба гофрированная ПВХ с зондом D20 мм ____________ Страна происхождения Товара: _____________ метр 300 16 Труба гибкая армированная D внутренний=14мм___________ Страна происхождения Товара: _____________ метр 200 17 Блок розеток для 19" шкафов ___________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 18 Кабель витая пара ___________ Страна происхождения Товара: _____________ бухта 7 19 Кабель ВВГнг 3х1,5 ___________ Страна происхождения Товара: _____________ метр 100 20 Автоматический выключатель ___________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 21 Мышь ___________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 22 Клавиатура ___________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 1 23 Кронштейн для крепления ___________ Страна происхождения Товара: _____________ шт. 2 2.1.1. Видеокамера тип 1 ___________ с характеристиками, указанными ниже: Световая индикация: Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS; - Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК; - Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с; - Объектив: 2.8мм, 4мм, 6мм@F2.0; - Крепление объектива: М12; - Угол обзора объектива: 106° (2.8мм), 83° (4мм), 55.4° (6мм); - Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением; - Регулировка угла установки: Поворот: -30 ° - 30 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 °; - Видеосжатие: H.264/MJPEG/H.264+; - Профиль H.264: Main Profile; - Битрейт видео: 32 кб/с– 16 Мб/с; - Максимальное разрешение: 2688×1520; - Основной поток: 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; - Дополнительный поток: 640×360@25к/с; - Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер; - Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI; - Переключение «День/ночь»: Авто/ по расписанию/ по тревоге; - Детекция движения: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область; - Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR; - Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; - Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ; - Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI; - Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища; - Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи; - Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10Mбит/100Mбит Ethernet; - Частота дискретизации: 16кГц; - Тревожные интерфейсы: 1 вход/ 1 выход; - Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб; - Кнопка сброса настроек; - Питание: DC12В ± 25% /PoE(802.3af); - Потребляемая мощность: 5Вт макс.; - Рабочие условия: -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата); - Защита: IP67, IK08; - Дальность действия ИК-подсветки: ________*; - Материал корпуса: Пластик/ Металл; - Размеры: 99.3 × 96.7 × 52.8мм; - Масса: 0,6 кг. 2.1.2. Видеокамера тип 2___________ с характеристиками, указанными ниже: Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS; - Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК; - Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с ; - Объектив: 4мм@F2.0; - Крепление объектива: M12; - Угол обзора объектива: 83° (4мм); - Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением; - Регулировка угла установки: Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° ; - Видеосжатие: H.264/MJPEG/H.264+; - Профиль H.264: Main Profile; - Битрейт видео: 32 кб/с– 16 Мб/с; - Максимальное разрешение: 2688×1520; - Основной поток: 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с; - Дополнительный поток: 640×360@25к/с; - Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер; - Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI; - Переключение «День/ночь»: Авто/ по расписанию/ по тревоге; - Детекция движения: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область; - Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR; - Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; - Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ; - Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI; - Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища; - Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи; - Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10Mбит/100Mбит Ethernet; - Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб; - Кнопка сброса настроек; - Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af); - Потребляемая мощность: 5Вт макс.; - Рабочие условия: -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата); - Защита: IP67, IK10; - Дальность действия ИК-подсветки: ________*; - Материал корпуса: Металл; - Размеры: Ø111 × 82мм; - Масса: 0,5кг. 2.1.3. Видеокамера тип 3___________ с характеристиками, указанными ниже: Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS; - Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.014лк@(F1.4,AGC вкл.), 0лк с ИК; - Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с; - Объектив: 2.8 - 12мм@F1.4, моторизированный вариобъектив; - Крепление объектива: Ф14; - Угол обзора объектива: 106° - 35°; - Регулировка диафрагмы: АРД; - Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением; - Регулировка угла установки: Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 °; - Видеосжатие: Н.264/MJPEG/H.264+; - Профиль H.264: Main Profile; - Битрейт видео: 32 кб/с– 16 Мб/с; - Аудиосжатие G.711/G.722.1/G.726/MP2L2; - Битрейт аудио 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2); - Максимальное разрешение: 1920х1080; - Основной поток: 1920×1080@25к/с; - Дополнительный поток: 640×360@25к/с; - Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер; - Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI; - Переключение «День/ночь»: Авто/ по расписанию/ по тревоге; - Детекция движения: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область; - Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR; - Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; - Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ; - Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI; - Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища; - Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи; - Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10Mбит/100Mбит Ethernet; - Аудиовход 1 вход; - Аудиовыход 1 выход; - Фильтрация шумов окружающей среды: Поддерживается; - Частота дискретизации: 16кГц; - Тревожные интерфейсы: 1 вход/ 1 выход; - Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб; - Кнопка сброса настроек; - Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af); - Потребляемая мощность: 5.5Вт макс.; - Рабочие условия: -40 °C…+60 °C; - Защита: IP67, IK10; - Дальность действия ИК-подсветки: ________*; - Материал корпуса: Металл; - Размеры: Ø140 × 99.9мм; - Масса: 1,0 кг. 2.1.4. Видеорегистратор_____________ с характеристиками, указанными ниже: Видеовход: 32 канала, до 12Мп; - Входная пропускная способность: 256 Мб/с; - Выходная пропускная способность: 256 Мб/с; - Двусторонний аудиовход: 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ); - Удаленные соединения: 128; - Разрешение при записи/воспроизведении: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF; - HDMI выходы: 4K (3840 × 2160), 1920 × 1080p; - VGA выходы: 1920 × 1080p; - Аудиовыход: 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ); - Видеосжатие: H.265/H.264/MPEG4; - Поддержка жестких дисков: - интерфейс: 4 SATA; - объем: до 6 Тб каждый; - Сетевые интерфейсы: 1 RJ45 10Mбайт / 100Mбайт / 1000Mбайт адаптивный Ethernet интерфейс; - Интерфейс передачи: RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс (полудуплекс); - USB-интерфейс: 2 х USB2.0, 1 х USB3.0; - Тревожные входы/ выходы: 16/4; - Питание: 100 ~ 240В AC; - Потребляемая мощность: до 20Вт (Без жестких дисков и DVD привода); - Рабочие условия: -10°C— +55°C; 2.1.5. Шкаф телекоммуникационный 19"_____________ с характеристиками, указанными ниже: - Исполнение: напольный; - Высота шкафа: 22 U; - Ширина шкафа: 600 мм; - Глубина шкафа: 800 мм; - Максимальная нагрузка: 800 кг; - Дверь Передняя: стеклянная; - Дверь задняя: сплошная металлическая; - Съемные боковые стенки; - Ручка; - Замок; - Регулируемые и роликовые опоры; - Степень защиты: IP20; - Габариты (ШхВхГ): 600 x 1166 x 800 мм. 2.1.6. Источник бесперебойного питания _____________ с характеристиками, указанными ниже: - Тип: линейно-интерактивный; - Мощность, ВА: _______*; - Мощность, Вт: _______*; - Количество выходных разъемов питания: 8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19; - Время переключения на батарею, мс: _______*; - Возможность установки в 19" стойку; - Входное напряжение: _______*; - Выходное напряжение (батарейный режим): 220/230/240 В ± 5 % от номинала, -10 % от - номинала после сигнала низкого заряда аккумулятора; - Входная частота: _______*; - Выходная частота: _______*; -Звуковая сигнализация: при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки; - Холодный старт; - Индикация: светодиодная; - Интерфейсы: RS-232, USB; - Защита от перегрузки: автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение _______* секунд и 125% – в течение _______* секунд; - Защита от высоковольтных импульсов; - Фильтрация помех; -Вход ИБП: автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания - Защита от короткого замыкания: ИБП немедленно отключается от нагрузки или срабатывает автоматический выключатель; - Тип аккумуляторных батарей: герметичные, необслуживаемые свинцово-кислотные; - Напряжение и емкость батарей: 12В, _______* х 7,2 А/ч; - Время перезарядки батарей до 90% полной емкости, час: _______*; - Время батарейной поддержки (ПК с 19" монитором, нагрузка 200 Вт), мин.: _______*; - Тип предохранителя: автоматический. 2.1.7. Настраиваемый коммутатор _____________ с характеристиками, указанными ниже: - Тип коммутатора: Управляемый (Уровень 2); - Технология доступа: Ethernet; - Тип разъемов: RJ-45, SFP; - Тип кабеля: Витая пара; - Количество LAN портов: 24 шт; - Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с); - Количество uplink-портов: 4; - Тип uplink-портов: 1000Base-X SFP; - Протоколы Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u; - Внутренняя пропускная способность: 56 ГБит/с; - Производительность маршрутизации: 41.7 Mpps; - Размер таблицы MAC-адресов: 16000; - Поддержка IPv6; - Поддержка Auto-MDI/MDI-X; - Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree); - Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags); - Поддержка IEEE 802.1q (VLAN); - Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree); - Поддержка IEEE 802.3x (Flow control); - Поддержка PoE; - Поддержка PoE+; - Зеркалирование портов; - Объем оперативной памяти: 128 МБ; - Объем Flash памяти: 16 МБ; - Web-интерфейс; - Telnet; - Межсетевой экран (Firewall); - DHCP-клиент; - Поддержка IGMP (Multicast); - Поддержка SNMP; - Рабочая температура: от -5℃ до 50℃; - Влажность при эксплуатации: от 0% до 95%, без образования конденсата ; - Тип питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц; - Поддержка операционных систем: MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8; - Возможность установки в стойку 19”: 2.1.8. Полка 19" перфорированная консольная____________ с характеристиками, указанными ниже: Тип установки: 19”, крепление в двух точках; - Высота: 2U; - Максимальная нагрузка: 15кг; - Габаритные размеры (ШхГхВ): 445х315х100мм; - Масса: 1,62кг; - Цвет: серый (RAL7035); - Материалы: Сталь холоднокатаная – 1,3мм. 2.1.9. Сетевой фильтр ___________ с характеристиками, указанными ниже: Напряжение сети, В: 220; Количество розеток, шт: 5; Степень защиты: IP20; Номинальная сила тока, А: 10; Длина кабеля: 3м; Ток помехи, выдерживаемый ограничителем, кА: _______*; Суммарная номинальная мощность нагрузки (кВт): _______*; Заземление; Выключатель на корпусе; Световая индикация. 2.1.10. Монитор ____________ с характеристиками, указанными ниже: - Размер экрана по диагонали, дюймы: _______*; - Тип матрицы: A-MVA LED; - Время отклика, мс: _______*; - Контрастность статическая: _______*; - Яркость, кд/м²: _______*; - Угол обзора по горизонтали/по вертикали: _______*; - Разрешение: 1920 x 1080 пикселей; - Подсветка LCD-матрицы: светодиодная (LED) подсветка; - Поверхность экрана: матовая; - Профили коррекции изображения: режим динамической контрастности; - Соотношение сторон: 16:9; - Интерфейсы и разъемы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI; - Колонки: 2 x 2 Вт (стерео); - Стандарт VESA: 100 мм; - Цвет: черный; - Блок питания: внутренний; - Потребление питания: 27 Вт (стандарт); 0,5 Вт (спящий режим). 2.1.11. Жесткий диск ___________ с характеристиками, указанными ниже: Форм-фактор: 3,5"; Емкость накопителя,Тбайт: 4; Буферная память, мб: 128; Скорость вращения шпинделя, об/мин: 7200; Интерфейс: SATA III 6 Gb/s. 2.1.12. KVM удлинитель ___________ с характеристиками, указанными ниже: Среда передачи: кабель Ethernet Cat5e; - Разъем клавиатуры: 1xUSB, тип А, розеточный (белый); - Разъем видео: 1xHDB-15, розеточный (синий); - Разъем мыши: 1xUSB, тип А, розеточный (белый); - Разъем системного блока клавиатура (локальный модуль): 1xSPHD-17, розеточный (зеленый); - Разъем системного блока видео (локальный модуль): 1xSPHD-17, розеточный (зеленый); - Разъем системного блока мышь (локальный модуль): 1xSPHD-17, розеточный (зеленый); - Разъем подключения модуля к модулю: 1xRJ-45, розеточный (черный); - Разъем питания: 1xDC Jack; - Кнопка выбора режима (локальный модуль): 1 x кнопка; - Светодиодный индикатор «локальный» (локальный модуль): 1 (зеленый); - Светодиодный индикатор «удаленный» (локальный модуль): 1 (зеленый); - Светодиодный индикатор «удаленный» (удаленный модуль): 1 (зеленый); - Светодиодный индикатор «соединение» (удаленный модуль): 1 (зеленый); - Наличие USB эмуляции клавиатуры/мыши; - Энергопотребление (локальный модуль), не более: 5,3 В пост. тока; 2,31 Вт; - Энергопотребление (удаленный модуль), не более: 5,3 В пост. тока; 2,84 Вт; - Разрешение видео: 1920 х 1200 при 60 гц (не менее 30 м), 1600 х 1200 при 60 гц (не менее 100 м), 1280 х 1024 при 60 гц (150 м); - Материал корпуса: металл; - В комплекте: адаптер питания – 2 шт., KVM-кабель USB – 1 шт., монтажный комплект – 1 шт. 2.1.13. Кабель-канал 60x40 ____________ с характеристиками, указанными ниже: - Материал: самозатухающий ПВХ; - Цвет: белый; - Ширина: 60 мм; - Глубина: 40 мм; - Степень защиты, не менее: IP40; - Крышка: с двойным замком; - Пожаробезопасность: не распространяет горение; - Рабочая температура: от -40°С до +45°С. 2.1.14. Кабель-канал 25x16 ____________ с характеристиками, указанными ниже: - Материал: самозатухающий ПВХ; - Цвет: белый; - Ширина: 25 мм; - Глубина: 16 мм; - Степень защиты, не менее: IP40; - Крышка: с двойным замком; - Пожаробезопасность: не распространяет горение; - Рабочая температура: от -40°С до +45°С. 2.1.15. Труба гофрированная ПВХ с протяжкой (зондом) D20 мм _____________ с характеристиками, указанными ниже: Цвет: Серый RAL 7035; Диаметр внешний: 20мм; Степень защиты:- IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529); Минимальный радиус изгиба: 3 диаметра; Диапазон рабочей температуры: от –40°С до +45°С; Прочность: 350 Н на 5 см при +20°С; Диэлектрическая прочность, В: – 2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц); Сопротивление изоляции, мОм: – 100 мОм в течение 1 мин. (500 В); Огнестойкость – не поддерживает горение. 2.1.16 Труба гибкая армированная D внутренний=14мм_____________ с характеристиками, указанными ниже: - Материал: термопластик на базе мягкого ПВХ-пластиката; - Материал спиралевидного каркаса: жёсткий, противоударный ПВХ пластикат; - Внешний диаметр, мм: 18,3; - Внутренний диаметр, мм: 14,3; - Сопротивление сжатию: 320 Н (на 5 см при 20°С); - Ударопрочность, Дж: _______*; - Степень защиты: _______*; - Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С. - Диэлектрическая прочность,В: _______* (50 Гц, в течение 15 мин); - Сопротивление изоляции,МОм: _______* (500 В в течение 1 мин). 2.1.17 Блок розеток для 19" шкафов _____________ с характеристиками, указанными ниже: - Тип штекера: IEC 320 C14 (для подключения к источнику бесперебойного питания); - Ориентация: горизонтальная; - Входное напряжение: 230 В; - Максимальная нагрузка,А: _______*; - Количество розеток: _______*; - Тип розеток: SHT; - Тип вилок: Schuko; - Цвет: черный; - Длина шнура, метр: _______*; - Крепление в 19” шкаф. 2.1.18 Кабель витая пара _____________ с характеристиками, указанными ниже: - Тип кабеля: неэкранированная витая пара; - Категория кабеля: 5е; - Количество пар: 4 (четыре); - Длина кабеля в бухте, м,: 305; - Материал проводника: медь; - Диаметр проводника (жилы), мм.: _______*; - Внешний диаметр кабеля: 5,1 ± 0,2 мм; - Рабочая температура: от -20°C до +75°C; - Диапазон частот: до 100 МГц; 2.1.19. Кабель ВВГнг _____________ с характеристиками, указанными ниже: Число жил и сечение, мм²: 3х1,5; - Номинальное напряжение, кВ: 0,66; - Тип проводника: однопроволочный; - Диапазон рабочих температур, °С: - 50…+ 50; - Диаметр, мм: 7,2. 2.1.20. Автоматический выключатель ____________ с характеристиками, указанными ниже: Характеристика срабатывания: C; Количество полюсов: 1P; Номинальный ток, А: 10; Номинальная отключающая способность, кА: 4,5; Максимальное рабочее напряжение: 254В~/60В; Номинальная частота: 50..60Гц; Тип зажима: одинарная клемма; Сечение кабеля,мм²: 25. 2.1.21. Мышь ___________ с характеристиками, указанными ниже: Тип: оптическая светодиодная; Дизайн: для правой и левой руки; Колесо прокрутки; Количество клавиш: 3; Разрешение оптического сенсора, dpi: 800; Длина провода, м: 1.8; Интерфейс подключения: USB. 2.1.22. Клавиатура ___________ с характеристиками, указанными ниже: Конструкция: классическая; Цифровой блок; Тип: мембранная; Количество клавиш: 104; Интерфейс подключения: USB. 2.1.23. Кронштейн для крепления ___________ с характеристиками, указанными ниже: Назначение: для установки купольных видеокамер; Материал: Алюминиевый сплав; Тип Монтажа: настенный; Размеры: 135×182×120 мм; Цвет: белый. 2.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям: - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 14254-2015. (IEC 60529:2013). «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 9, 13-17 Таблицы 1); - ГОСТ 31565-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 18, 19 Таблицы 1); - ГОСТ 32126.1-2013. (IEC 60670-1:2002). «Межгосударственный стандарт. Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 13-16 Таблицы 1); - ГОСТ Р 50345-2010. (МЭК 60898-1:2003). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 20 Таблицы 1); - ГОСТ 30804.4.13-2013. (IEC 61000-4-13:2002) «Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальная напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требования и методы испытаний» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 9, 17 Таблицы 1); - ГОСТ 28601.2-90. «Межгосударственный стандарт. Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 5, 8 Таблицы 1); - ГОСТ IEC 60950-1-2014. «Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»; - ГОСТ Р 51558-2014. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 53313-2009. «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; - ГОСТ 31996-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»; - Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 1-4, 7, 10-12, 21, 22 Таблицы 1); - Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого Товара, стандартам и требованиям, установленным действующим законодательством и предъявляемым к товару такого рода. 2.3. Требования к безопасности Товара. Товар должен отвечать требованиям ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию». Товар должен отвечать требованиям по электробезопасности, установленным в Правилах устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, а также в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, и СП-31-110-2003. «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». 2.4. Общие требования к Системе. Система предназначена для передачи визуальной информации от 21 (двадцати одной) сетевых телевизионных видеокамер (далее – ТК) (п. 1, 2, 3 Таблицы 1) на пост охраны для организации базы видеоархива и трансляции видеоинформации по локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) на удаленные рабочие места (далее – УРМ) наблюдателей (не менее 5 (пяти) УРМ). Схема расположения уличных телевизионных видеокамер ТК (далее - Схема расположения ТК) в соответствии с Приложением №1 к извещению о проведении запроса котировок. Система должна обеспечивать: круглосуточное наблюдение за входами в здание, внешним периметром здания, лифтовыми входами и лестничными пролетами по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 13 стр.4; различение и, при необходимости, идентификацию объектов в охраняемых зонах; бесконфликтную интеграцию с установленными на объектах НИУ ВШЭ программно-аппаратными комплексами видеонаблюдения; вывод изображения от всех ТК на УРМ, расположенное на 1 (первом) этаже здания на посту охраны, с сохранением полной функциональной возможности для работы с Системой и неограниченного доступа к ресурсам видеонаблюдения: просмотр в любом режиме заданного числа видеокамер, просмотр видеозаписей, работа с сетевыми архивами; вывод изображения от всех ТК на несколько (не менее пяти) УРМ (по сети Ethernet); просмотр и архивацию видеоинформации от всех ТК с произвольно устанавливаемой скоростью (до 25 кадров в секунду по каждому каналу в максимальном разрешении); централизованное хранение видеоархива от всех ТК на видеорегистраторе, расположенном в коммутационном шкафу (1 этаж); контроль наличия процесса записи видеоархива с каждой камеры с возможностью автоматической рассылки уведомлений (по электронной почте) о прекращении процесса записи в архив; наличие интерфейса, позволяющего оперативно конфигурировать внешний вид экрана (перетаскивание и изменение размеров окон с помощью мыши) и вносить изменения в настройки параметров, не прерывая работы самой Системы; бесперебойную работоспособность в течение не менее 30 (тридцати) минут при полном отключении основного питания (220В); определение прав пользователей на доступ к программным настройкам, конфигурированию и управлению Системой; наличие разделенного парольного доступа администратора и операторов Системы; последовательный либо произвольный просмотр текущего изображения от любой ТК; настройку режимов видеозаписи индивидуально для каждой ТК администратором Системы: непрерывная запись, запись тревожных событий, запись «по сценарию», с указанием даты, времени и номера ТК; одновременную запись, просмотр видеоархива (покадровый и непрерывный) и текущего изображения, архивирование и работу в сети (пентаплекс); настройку видеодетектора движения индивидуально для каждой ТК с установкой зон охраны, определение порога срабатывания на размер объекта, индивидуальная активизация работы детектора движения для каждой ТК Системы; возможность улучшения качества изображения для каждой ТК администратором Системы: настройка яркости и контрастности; печать любого кадра из архива или текущего изображения на принтере, запрет изменения, копирования и удаления базы данных (архива), организацию непрерывной записи и записи тревожных событий «по кольцу» с периодом сохранения информации не менее 14 (четырнадцати) суток (по детектору движения, максимальное разрешение кадра, частота не менее 10 кадров/с, цветное изображение); поиск видеоинформации по дате, времени, номеру ТК, а также автоматическое листание архива с покадровым или ускоренным (замедленным) воспроизведением; - экспорт кадров в формат JPEG и видеофрагментов в формат AVI для копирования и просмотра на компьютере стандартными программными средствами MS Windows. 2.5. Требования к монтажу Товара и подключению смонтированного Товара. Товар должен быть смонтирован и подключен (коммутация и настройка) в единую Систему. Источник бесперебойного питания (п. 6 Таблицы 1), коммутатор (п. 7 Таблицы 1), видеорегистратор (п. 4 Таблицы 1), блок розеток (п. 17 Таблицы 1), удлинитель (локальный модуль) (п. 12 Таблицы 1) должны быть размещены в коммутационном шкафу (п. 5 Таблицы 1) Заказчика, расположенном на 1 этаже (согласно Приложению №1 к извещению о проведении запроса котировок). На посту охраны должны быть размещены: монитор (п. 10 Таблицы 1), клавиатура (п. 22 Таблицы 1), мышь (п. 21 Таблицы 1), удлинитель (удаленный модуль) (п. 12 Таблицы 1). Уличные и внутренние сетевые телевизионные видеокамеры необходимо установить в соответствии со Схемой расположения ТК (согласно Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок). 2.6. Требования к кабельной системе. Прокладку кабельных линий внутри зданий необходимо осуществить в пластиковых кабель-каналах по стенам помещений, а также за фальшпотолком в гофрированных трубах. Прокладку уличных кабельных линий необходимо осуществить в армированных трубах. Установку оборудования и прокладку кабельных трасс необходимо производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей. Все проложенные кабельные линии необходимо промаркировать с обоих концов в местах, удобных для обозрения. Между телевизионными камерами и коммутационным шкафом первого этажа необходимо проложить кабельные линии в составе 21 (двадцати одного) кабеля UTP. Кабельную линию в составе 2 (двух) кабелей UTP необходимо проложить между коммутационным шкафом первого этажа и постом охраны. Кабельную линию в составе 2 (двух) кабелей UTP необходимо проложить между коммутационным шкафом первого этажа и помещением 308 (серверная) на 3 этаже для связи коммутаторов. Коммутационный шкаф на первом этаже необходимо подключить к системе электропитания здания. Монитор и удаленный модуль удлинителя должны получать электрическое питание от источника бесперебойного питания в коммутационном шкафу на 1 этаже при помощи отдельно проложенного электрического кабеля. Все прокладываемые кабельные линии UTP должны быть выполнены 4-х парным медным кабелем «неэкранированная витая пара» и удовлетворять требованиям категории не ниже 5e. Прокладку кабельных линий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями: ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). «Межгосударственный стандарт. Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»; ГОСТ Р 53246-2008. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»; ГОСТ Р 53245-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания». 2.7. Требования к документации на смонтированный и подключенный Товар. Вместе с актом сдачи-приемки работ, подтверждающим монтаж и подключение смонтированного Товара, Поставщик передает Заказчику по акту приема-передачи эксплуатационную документацию на смонтированный и подключенный Товар, в том числе: ( план расположения оборудования и кабельных проводок; ( структурная схема; ( таблица соединений и подключений (кабельный журнал); ( пуско-наладочная информация по Системе; ( инструкция по эксплуатации Системы. Эксплуатационная документация передается на бумажном носителе – в количестве 2 (двух) экземпляров и на электронном носителе (DVD –диск, или на USB-флэш-накопителе) – в количестве 1 (одного) экземпляра. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на весь поставляемый Товар (если их наличие предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации). 2.8. Место, условия и сроки поставки, монтажа и подключения смонтированного Товара: 2.8.1. Поставка Товара, монтаж и подключение смонтированного Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Мясницкая,13 стр. 4. 2.8.2. Весь Товар должен быть укомплектован необходимыми монтажными и расходными материалами, требуемыми для монтажа и подключения Товара. 2.8.3. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Монтаж и подключение поставленного Товара осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара. 2.9. Общие функциональные требования, требования к документации на поставляемый Товар, требования к упаковке Товара: 2.9.1. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, выпуска _____________. 2.9.2. Товар должен быть готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры и кабели (если это предусмотрено изготовителем). 2.9.3. Каждая единица Товара должна сопровождаться технической документацией на русском языке (если это предусмотрено изготовителем), с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса сервисного центра, датой производства Товара, датой передачи Товара Заказчику. Гарантийный талон должен быть заверен печатью Поставщика (при наличии печати). 2.9.4. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на поставляемый Товар (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации). 2.9.5. Необходимые документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям нормативных документов, документация изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы (технические паспорта, схемы сборки на русском языке, санитарно-эпидемиологические заключения), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик передает при поставке Товара. 2.9.6. Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до места поставки, указанного Заказчиком. Товар должен быть поставлен в упаковке изготовителя. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96. «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011). 2.10. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Товара, монтажа и подключения Товара: Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет __________ с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара. Гарантийный срок на результаты монтажа и подключения смонтированного Товара составляет __________ с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара. |
| Порядок формирования цены Договора: | В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещения Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), монтаж Товара и подключение смонтированного Товара, стоимость материалов, инструментов и оборудования, необходимых для монтажа и подключения Товара, стоимость вывоза Поставщиком упаковочного материала поставленного Товара с территории Заказчика, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

Приложение № 6

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(ФОРМА)

РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование предоставляются в составе котировочной заявки при предоставлении участником закупки котировочной заявки, содержащей предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора,

указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме)

(дополнительно к расчету предлагаемой цены Договора и ее обоснованию, участник закупки вправе представить гарантийное письмо от производителя или иной документ, подтверждающий возможность поставить Товар по цене, указанной в котировочной заявке))

РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 7

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____________________

г. Москва                                                                                                  «_____» __________ 2017 г.

Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее также – НИУ ВШЭ), именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании доверенности от _________ № _____________, с одной стороны, и ____________, именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме от «____» ______ 2017 года, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку технических средств системы видеонаблюдения, смонтировать их и подключить (далее – Товар) на условиях, в порядке и сроки, которые определены Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить исполненные обязательства Поставщика на условиях настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество и характеристики Товара, а также требования к монтажу и подключению смонтированного Товара указаны в Техническом задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Поставка Товара, монтаж и подключение смонтированного Товара осуществляются Поставщиком по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр. 4.

1.5. Поставка Товара осуществляются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Монтаж и подключение смонтированного Товара осуществляются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара.

2. ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Договора, указанная в Таблице цен (Приложение Б), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет ____________ рублей (___________), в том числе НДС __ % в размере _____________ рублей (______________).

Оплата производится за счет средств субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания.

2.2. Общая цена Договора, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещения Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), монтаж Товара и подключение смонтированного Товара, стоимость материалов, инструментов и оборудования, необходимых для монтажа и подключения Товара, стоимость вывоза Поставщиком упаковочного материала поставленного Товара с территории Заказчика, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать общую цену Договора в течение срока действия настоящего Договора. Общая цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, монтируемого Товара, иных условий исполнения настоящего Договора.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 20 % (двадцать процентов) количество предусмотренного Договором Товара в случае:

- выявления потребности в дополнительном Товаре, на поставку, монтаж и подключение которого заключен Договор;

- выявления потребности в дополнительном товаре, не предусмотренном Договором, но связанном с Товаром, на поставку, монтаж и подключение которого заключен Договор;

- прекращения потребности в Товаре, на поставку, монтаж и подключение которого заключен Договор.

2.4.1. При поставке, монтаже и подключении дополнительного количества Товара, на поставку, монтаж и подключение которого заключен Договор, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить общую цену Договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 20 % (двадцать процентов) такой цены Договора.

2.4.2. При внесении соответствующих изменений в Договор, в связи с сокращением потребности в Товаре, его монтаже и подключении, предусмотренных Договором, Заказчик обязан изменить общую цену Договора в порядке, указанном в п. 2.4.1 Договора.

2.4.3. Цена единицы дополнительно поставляемого, монтируемого и налаживаемого Товара и цена единицы поставляемого, монтируемого и налаживаемого Товара при сокращении потребности в части такого Товара должны определяться как частное от деления цены соответствующего наименования Товара на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.5. В случае необходимости изменения более чем на 20 % (двадцать процентов) количества Товара и общей цены Договора, такие изменения допускаются исключительно в порядке, предусмотренном локальными актами Заказчика.

2.6. Оплата по Договору производится безналичным расчетом в рублях по факту поставки Товара, монтажа и подключения смонтированного Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной, акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара, на основании представленного Поставщиком счета. По факту поставки Товара, монтажа и подключения смонтированного Товара Поставщик представляет Заказчику счета-фактуры.

2.7. Счет(а)-фактура(ы), составляемая(ые) во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должна(ы) быть оформлена(ы) и представлена(ы) Поставщиком Заказчику в сроки и в порядке, установленные налоговым законодательством Российской Федерации.

2.8. Обязательство Заказчика по оплате исполненных Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты по Договору копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

2.10. Положения Договора о НДС и счете(ах)-фактуре(ах) неприменяются в случае, если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, МОНТАЖА И подключения ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ документации изготовителя, действующей на момент поставки, и подтверждено паспортом или сертификатом соответствия, в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или Договором.

3.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, а если он не установлен, то составляет __________  с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара. Гарантийный срок на результаты монтажа и подключения смонтированного Товара составляет __________ с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара.

3.3. Объем гарантийных обязательств, включенных в общую цену Договора, должен исполняться Поставщиком Заказчику по месту эксплуатации Товара и включать в себя следующее:

- поставку и установку по гарантии запасных частей, вышедших из строя не по вине Заказчика;

- прибытие сервисного инженера для диагностики и устранения проблемы в рамках гарантийных обязательств  не менее чем через 4 (четыре) часа с момента обращения Заказчика;

- поддержку программного обеспечения Товара, включая предоставление обновлений для программного обеспечения, если такие обновления будут выпущены в течение действия гарантийного срока на Товар.

3.4. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.2 настоящего Договора, брака Товара и/или недостатков монтажа и/или подключения смонтированного Товара, возникших по вине Поставщика или изготовителя Товара, Поставщик обязан в срок, указанный в акте устранения недостатков, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества и/или произвести необходимые доработки, касающиеся монтажа Товара и/или подключения Товара. Все расходы, связанные с заменой Товара и/или устранением недостатков в монтаже и подключении смонтированного Товара, несет Поставщик.

3.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара, и/или к монтажу и подключению смонтированного Товара Заказчик вправе потребовать уплату штрафов, установленных в п.п. 6.3, 6.4 настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:

- инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора;

- потребовать устранения недостатков монтажа и подключения Товара в указанный Заказчиком срок.

3.6. Поставщик отвечает за недостатки поставленного Товара, монтажа Товара и подключения смонтированного Товара, если не докажет, что недостатки такого Товара возникли после передачи Товара и/или после монтажа и подключения Товара, вследствие нарушения Заказчиком и/или третьими лицами инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо в результате действия непреодолимой силы.

3.7. В случае если Поставщик не устранил допущенные им при монтаже и подключении Товара недостатки в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Поставщика либо за свой счет с последующим возложением на Поставщика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Поставщика возмещения других понесенных убытков.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, МОНТАЖА И подключения ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА, РАБОТ ПО МОНТАЖУ И подключению ТОВАРА

4.1. Поставка Товара, монтаж и подключение смонтированного Товара осуществляются в сроки и по адресу, указанным в  п.п. 1.4, 1.5 Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение А).

4.2. Поставка Товара, монтаж и подключение смонтированного Товара осуществляются силами и средствами Поставщика.

4.3. Поставка, монтаж и подключение смонтированного Товара оформляются Сторонами подписанием товарной накладной и акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара.

Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Датой монтажа и подключения смонтированного Товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение Товара.

4.4. Приемка поставленного Товара по количеству, ассортименту и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.

4.5. Порядок приемки Товара Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей нормам гражданского законодательства Российской Федерации.

4.6. При приемке Товара Заказчик:

- проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;

- проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет соответствия условиям настоящего Договора;

- проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

- проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, а также рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами;

- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или отсутствия части Товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней должен заменить его на Товар надлежащего качества или допоставить Товар.

4.8. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным.

4.9. При приемке работ по монтажу и подключению Товара Заказчик детально производит осмотр предъявленного к сдаче смонтированного Товара на предмет соответствия произведенного монтажа Товара и подключения смонтированного Товара условиям, содержащимся в Техническом задании (Приложение А), соответствия условиям качества, а также на предмет сохранения внешнего вида и целостности смонтированного Товара, после чего подписывает акт сдачи-приемки работ, подтверждающий монтаж и подключение смонтированного Товара.

4.10. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного и смонтированного Товара, препятствующих их приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения. При устранении недостатков Сторонами оформляется акт устранения недостатков.

Товарная накладная и акт сдачи-приемки работ, подтверждающий монтаж Товара и подключение смонтированного Товара, в этом случае подписываются после устранения несоответствий/недостатков.

4.11. При обнаружении недостатков поставленного, смонтированного и подключенного Товара после приемки, Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара,  незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и/или недостатках монтажа и подключения Товара и сроках устранения выявленных недостатков. Срок устранения обнаруженных недостатков Товара Поставщиком не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о выявленных недостатках.

4.12. Если Поставщик не явится для подписания акта о выявленных недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт о выявленных недостатках и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки.

4.13. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента поставки, монтажа и подключения смонтированного Товара и подписания обеими Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Произвести поставку Товара, монтаж поставленного Товара и подключение смонтированного Товара по адресу, в количестве, объеме и сроки, указанные в настоящем Договоре.

5.1.2. За 1 (один) рабочий день перед поставкой Товара передать Заказчику по электронной почте ______________ или курьером спецификацию поставки, с указанием: количества и наименования Товара, массы и объема Товара с упаковкой, государственных регистрационных знаков, моделей и марок автомобилей, доставляющих Товар, количества представителей Поставщика, сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку Товара). Данная спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика (при наличии печати).

5.1.3. Уведомить по электронной почте ______________ или курьером представителя Заказчика о дате и времени прибытия в НИУ ВШЭ представителей Поставщика.

Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.

5.1.4. По факту поставки, монтажа и подключения Товара провести проверку работоспособности всех составляющих Товара, осуществить пробный запуск подключенного Товара, проконсультировать работников Заказчика по вопросам эксплуатации Товара.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять поставленный, смонтированный и подключенный Поставщиком Товар.

5.2.2. Оплатить поставленный Товар, монтаж Товара и подключение смонтированного Товара на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором.

6.2. За нарушение сроков поставки/монтажа/подключения Товара, предусмотренных настоящим Договором и/или сроков, предусмотренных п.п. 4.7, 4.11 Договора,  Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплату штрафа Поставщиком в размере 10 % (десяти процентов) от общей цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

6.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству монтажа Товара, а также подключение смонтированного Товара, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10% (десять процентов) от общей цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

6.5. Вред, причиненный Поставщиком имуществу Заказчика вследствие его утраты, недостачи или повреждения, подлежит возмещению Поставщиком в полном объеме.

6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день оплаты неустойки за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.8. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.

6.9. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 6.6 Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств, указанных в п. 2.1 Договора.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в установленном порядке.

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора Товаров.

8.2. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) календарных дней после начала их действия и прекращении соответственно.

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности  за неисполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон:

а) в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

б) в случае необходимости изменения источника финансирования, реквизитов Сторон, порядка и сроков оплаты;

в) в случае поставки товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения общей цены Договора;

г) в случае поставки товара с аналогичными качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в Договоре, без изменения общей цены Договора, при условии, что поставка Товара, указанного в Договоре, невозможна вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, подтвержденных документально.

д) в иных случаях и в порядке, предусмотренных Договором, локальными нормативными актами Заказчика.

10.4.1. В случаях, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 10.4 Договора, при исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в Договоре.

10.4.2. При не достижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.6. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме посредством факсимильной или электронной почты с последующим направлением оригинала, либо почтой заказным письмом с уведомлением. При этом Сторона-отправитель должна удостовериться в получении Стороной-адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.

10.7. К Договору прилагаются:

Приложение А – Техническое задание;

Приложение Б – Таблица цен.

11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

11.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

| Поставщик: __________________________________ __________________________________ Место нахождения: _____________ ___________________. Почтовый адрес: _____________ _________________. ИНН _____________ КПП ____________ ОГРН ________________ Дата постановки на учет _________ ОКПО ___________ ОКТМО __________ ОКОПФ ___________ Р/счет _______________________ в ________ ___________________. К/счет _____________________. БИК _______________. Тел.: +7 (____) ______________. Адрес электронной почты:__________ | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. ИНН 7714030726 КПП 770101001 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Банк: ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225 Р/счет 40503810938184000003 К/счет 30101810400000000225 |
| --- | --- |
| _________________________ __________________ / ________________ м.п. | ________________________ __________________ / _______________ м.п. |

Приложение А

к Договору №______________

от «____» ___________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам),  количеству, размерам и упаковке Товара, а также монтажу и подключению смонтированного Товара:

Поставщик осуществляет поставку технических средств системы видеонаблюдения (далее – Товар), их монтаж и подключение (смонтированный и подключенный Товар является Системой).

1.1. Общие функциональные требования, требования к документации на поставляемый Товар, требования к упаковке Товара.

1.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Год выпуска поставляемого Товара – _____________.

1.1.2. Товар должен быть готовым к эксплуатации, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры и кабели (если это предусмотрено  изготовителем).

1.1.3. Каждая единица Товара должна сопровождаться технической документацией на русском языке (если это предусмотрено изготовителем), с приложением гарантийного талона с указанием на русском языке адреса сервисного центра, датой производства Товара, датой передачи Товара Заказчику. Гарантийный талон должен быть заверен печатью Поставщика (при наличии печати).

1.1.4. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на поставляемый Товар (если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации).

1.1.5. Необходимые документы, удостоверяющие соответствие Товара требованиям нормативных документов, документация изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, документы (технические паспорта, схемы сборки на русском языке, санитарно-эпидемиологические заключения), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик передает при поставке Товара.

1.1.6. Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до места поставки, указанного Заказчиком. Товар должен быть поставлен в упаковке изготовителя. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96. «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера тип 1_____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 13 |
| 2 | Видеокамера тип 2_____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 4 |
| 3 | Видеокамера тип 3_____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 4 |
| 4 | Видеорегистратор _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф телекоммуникационный 19"_____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 6 | Источник бесперебойного питания _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 7 | Настраиваемый коммутатор _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 8 | Полка 19" перфорированная консольная _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 9 | Сетевой фильтр _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 10 | Монитор _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 11 | Жесткий диск _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 2 |
| 12 | KVM-удлинитель ____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 13 | Кабель-канал 60х40 ____________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 40 |
| 14 | Кабель-канал 25х16 ____________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 300 |
| 15 | Труба гофрированная ПВХ с зондом D20 мм ____________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 300 |
| 16 | Труба гибкая армированная D внутренний=14мм___________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 200 |
| 17 | Блок розеток для 19" шкафов ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 18 | Кабель витая пара ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | бухта | 7 |
| 19 | Кабель ВВГнг 3х1,5 ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 100 |
| 20 | Автоматический выключатель ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 21 | Мышь ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 22 | Клавиатура ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |
| 23 | Кронштейн для крепления ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 2 |

1.3. Технические характеристики поставляемого Товара.

* Указываются конкретные характеристики товара, предложенные участником закупки в заявке

1.3.1. Видеокамера тип 1 ___________ с характеристиками, указанными ниже:

Световая индикация:

Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS;

- Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК;

- Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с;

- Объектив: 2.8мм, 4мм, 6мм@F2.0;

- Крепление объектива: М12;

- Угол обзора объектива: 106° (2.8мм), 83° (4мм), 55.4° (6мм);

- Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением;

- Регулировка угла установки: Поворот: -30 ° - 30 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 °;

- Видеосжатие: H.264/MJPEG/H.264+;

- Профиль H.264: Main Profile;

- Битрейт видео: 32 кб/с– 16 Мб/с;

- Максимальное разрешение: 2688×1520;

- Основной поток: 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с;

- Дополнительный поток: 640×360@25к/с;

- Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер;

- Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI;

- Переключение «День/ночь»: Авто/ по расписанию/ по тревоге;

- Детекция движения: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область;

- Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR;

- Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

- Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ;

- Совместимость: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI;

- Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища;

- Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи;

- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10Mбит/100Mбит Ethernet;

- Частота дискретизации: 16кГц;

- Тревожные интерфейсы: 1 вход/ 1 выход;

- Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб;

- Кнопка сброса настроек;

- Питание: DC12В ± 25% /PoE(802.3af);

- Потребляемая мощность: 5Вт макс.;

- Рабочие условия: -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата);

- Защита: IP67, IK08;

- Дальность действия ИК-подсветки: ________*;

- Материал корпуса: Пластик/ Металл;

- Размеры: 99.3 × 96.7 × 52.8мм;

- Масса: 0,6 кг.

1.3.2. Видеокамера тип 2___________ с характеристиками, указанными ниже:

Матрица: 1/3’’ Progressive Scan CMOS;

- Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК;

- Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с ;

- Объектив: 4мм@F2.0;

- Крепление объектива: M12;

- Угол обзора объектива: 83° (4мм);

- Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением;

- Регулировка угла установки: Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° ;

- Видеосжатие: H.264/MJPEG/H.264+;

- Профиль H.264: Main Profile;

- Битрейт видео: 32 кб/с– 16 Мб/с;

- Максимальное разрешение: 2688×1520;

- Основной поток: 2688×1520@20к/с, 1920×1080@25к/с;

- Дополнительный поток: 640×360@25к/с;

- Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер;

- Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI;

- Переключение «День/ночь»:  Авто/ по расписанию/ по тревоге;

- Детекция движения: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область;

- Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR;

- Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

- Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ;

- Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI;

- Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища;

- Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи;

- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10Mбит/100Mбит Ethernet;

- Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб;

- Кнопка сброса настроек;

- Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af);

- Потребляемая мощность: 5Вт макс.;

- Рабочие условия: -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата);

- Защита: IP67, IK10;

- Дальность действия ИК-подсветки: ________*;

- Материал корпуса: Металл;

- Размеры: Ø111 × 82мм;

- Масса: 0,5кг.

1.3.3. Видеокамера тип 3___________ с характеристиками, указанными ниже:

Матрица: 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS;

- Чувствительность: 0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0.014лк@(F1.4,AGC вкл.), 0лк с ИК;

- Скорость электронного затвора: 1/3с ~ 1/10000с;

- Объектив: 2.8 - 12мм@F1.4, моторизированный вариобъектив;

- Крепление объектива: Ф14;

- Угол обзора объектива: 106° - 35°;

- Регулировка диафрагмы: АРД;

- Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр с автопереключением;

- Регулировка угла установки: Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 °;

- Видеосжатие: Н.264/MJPEG/H.264+;

- Профиль H.264: Main Profile;

- Битрейт видео: 32 кб/с– 16 Мб/с;

- Аудиосжатие G.711/G.722.1/G.726/MP2L2;

- Битрейт аудио 64кб/с(G.711) / 16кб/с(G.722.1) / 16кб/с(G.726) / 32-128кб/с(MP2L2);

- Максимальное разрешение: 1920х1080;

- Основной поток: 1920×1080@25к/с;

- Дополнительный поток: 640×360@25к/с;

- Настройки изображения: Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер;

- Улучшение изображения: 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, ROI;

- Переключение «День/ночь»: Авто/ по расписанию/ по тревоге;

- Детекция движения: Обнаружение пересечения линии, вторжения в область;

- Сетевое хранение: NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR;

- Протоколы: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;

- Безопасность: Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ;

- Совместимость: ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI;

- Срабатывание тревоги: Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища;

- Действия по тревоге: Запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи;

- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10Mбит/100Mбит Ethernet;

- Аудиовход 1 вход;

- Аудиовыход 1 выход;

- Фильтрация шумов окружающей среды: Поддерживается;

- Частота дискретизации: 16кГц;

- Тревожные интерфейсы: 1 вход/ 1 выход;

- Локальное хранилище: Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб;

- Кнопка сброса настроек;

- Питание: DC12В ± 25%/PoE(802.3af);

- Потребляемая мощность: 5.5Вт макс.;

- Рабочие условия: -40 °C…+60 °C;

- Защита: IP67, IK10;

- Дальность действия ИК-подсветки: ________*;

- Материал корпуса: Металл;

- Размеры: Ø140 × 99.9мм;

- Масса: 1,0 кг.

1.3.4. Видеорегистратор_____________ с характеристиками, указанными ниже:

Видеовход: 32 канала, до 12Мп;

- Входная пропускная способность: 256 Мб/с;

- Выходная пропускная способность: 256 Мб/с;

- Двусторонний аудиовход: 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ);

- Удаленные соединения: 128;

- Разрешение при записи/воспроизведении: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF;

- HDMI выходы: 4K (3840 × 2160), 1920 × 1080p;

- VGA выходы: 1920 × 1080p;

- Аудиовыход: 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ);

- Видеосжатие: H.265/H.264/MPEG4;

- Поддержка жестких дисков:

- интерфейс: 4 SATA;

- объем: до 6 Тб каждый;

- Сетевые интерфейсы: 1 RJ45 10Mбайт / 100Mбайт / 1000Mбайт адаптивный Ethernet интерфейс;

- Интерфейс передачи: RS-232 интерфейс; RS-485 интерфейс (полудуплекс);

- USB-интерфейс: 2 х USB2.0, 1 х USB3.0;

- Тревожные входы/ выходы: 16/4;

- Питание: 100 ~ 240В AC;

- Потребляемая мощность: до 20Вт (Без жестких дисков и DVD привода);

- Рабочие условия: -10°C— +55°C;

1.3.5. Шкаф телекоммуникационный 19"_____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Исполнение: напольный;

- Высота шкафа: 22 U;

- Ширина шкафа: 600 мм;

- Глубина шкафа: 800 мм;

- Максимальная нагрузка: 800 кг;

- Дверь Передняя: стеклянная;

- Дверь задняя: сплошная металлическая;

- Съемные боковые стенки;

- Ручка;

- Замок;

- Регулируемые и роликовые опоры;

- Степень защиты: IP20;

- Габариты (ШхВхГ):  600 x 1166 x 800 мм.

1.3.6. Источник бесперебойного питания _____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Тип: линейно-интерактивный;

- Мощность, ВА: _______*;

- Мощность, Вт: _______*;

- Количество выходных разъемов питания: 8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19;

- Время переключения на батарею, мс: _______*;

- Возможность установки в 19" стойку;

- Входное напряжение: _______*;

- Выходное напряжение (батарейный режим): 220/230/240 В ± 5 % от номинала, -10 % от - номинала после сигнала низкого заряда аккумулятора;

- Входная частота: _______*;

- Выходная частота: _______*;

-Звуковая сигнализация: при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки;

- Холодный старт;

- Индикация: светодиодная;

- Интерфейсы: RS-232, USB;

- Защита от перегрузки: автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение _______* секунд и 125% – в течение _______* секунд;

- Защита от высоковольтных импульсов;

- Фильтрация помех;

-Вход ИБП: автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания

- Защита от короткого замыкания:  ИБП немедленно отключается от нагрузки или срабатывает автоматический выключатель;

- Тип аккумуляторных батарей: герметичные, необслуживаемые свинцово-кислотные;

- Напряжение и емкость батарей: 12В, _______* х 7,2 А/ч;

- Время перезарядки батарей до 90% полной емкости, час: _______*;

- Время батарейной поддержки (ПК с 19" монитором, нагрузка 200 Вт), мин.: _______*;

- Тип предохранителя: автоматический.

1.3.7. Настраиваемый коммутатор _____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Тип коммутатора:  Управляемый (Уровень 2);

- Технология доступа:  Ethernet;

- Тип разъемов:  RJ-45, SFP;

- Тип кабеля:  Витая пара;

- Количество LAN портов:  24 шт;

- Тип LAN портов:  10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с);

- Количество uplink-портов:  4;

- Тип uplink-портов:  1000Base-X SFP;

- Протоколы Ethernet:  IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u;

- Внутренняя пропускная способность:  56 ГБит/с;

- Производительность маршрутизации:  41.7 Mpps;

- Размер таблицы MAC-адресов:  16000;

- Поддержка IPv6;

- Поддержка Auto-MDI/MDI-X;

- Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree);

- Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags);

- Поддержка IEEE 802.1q (VLAN);

- Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);

- Поддержка IEEE 802.3x (Flow control);

- Поддержка PoE;

- Поддержка PoE+;

- Зеркалирование портов;

- Объем оперативной памяти:  128 МБ;

- Объем Flash памяти:  16 МБ;

- Web-интерфейс;

- Telnet;

- Межсетевой экран (Firewall);

- DHCP-клиент;

- Поддержка IGMP (Multicast);

- Поддержка SNMP;

- Рабочая температура:  от -5℃ до 50℃;

- Влажность при эксплуатации:  от 0% до 95%, без образования конденсата ;

- Тип питания: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц;

- Поддержка операционных систем:  MacOS, NetWare, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8;

- Возможность установки в стойку 19”:

1.3.8. Полка 19" перфорированная консольная____________ с характеристиками, указанными ниже:

Тип установки: 19”, крепление в двух точках;

- Высота: 2U;

- Максимальная нагрузка: 15кг;

- Габаритные размеры (ШхГхВ): 445х315х100мм;

- Масса: 1,62кг;

- Цвет: серый (RAL7035);

- Материалы: Сталь холоднокатаная – 1,3мм.

1.3.9. Сетевой фильтр ___________ с характеристиками, указанными ниже:

- Напряжение сети, В: 220;

- Количество розеток, шт: 5;

- Степень защиты: IP20;

- Номинальная сила тока, А: 10;

- Длина кабеля: 3м;

- Ток помехи, выдерживаемый ограничителем, кА: _______*;

- Суммарная номинальная мощность нагрузки (кВт): _______*;

- Заземление;

- Выключатель на корпусе;

- Световая индикация.

1.3.10. Монитор ____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Размер экрана по  диагонали, дюймы: _______*;

- Тип матрицы: A-MVA LED;

- Время отклика, мс: _______*;

- Контрастность статическая: _______*;

- Яркость, кд/м²: _______*;

- Угол обзора по горизонтали/по вертикали: _______*;

- Разрешение: 1920 x 1080 пикселей;

- Подсветка LCD-матрицы: светодиодная (LED) подсветка;

- Поверхность экрана: матовая;

- Профили коррекции изображения: режим динамической контрастности;

- Соотношение сторон: 16:9;

- Интерфейсы и разъемы: VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI;

- Колонки: 2 x 2 Вт (стерео);

- Стандарт VESA: 100 мм;

- Цвет: черный;

- Блок питания: внутренний;

- Потребление питания: 27 Вт (стандарт); 0,5 Вт (спящий режим).

1.3.11. Жесткий диск ___________ с характеристиками, указанными ниже:

Форм-фактор: 3,5";

Емкость накопителя,Тбайт: 4;

Буферная память, мб: 128;

Скорость вращения шпинделя, об/мин: 7200;

Интерфейс: SATA III 6 Gb/s.

1.3.12. KVM удлинитель ___________ с характеристиками, указанными ниже:

Среда передачи: кабель Ethernet Cat5e;

- Разъем клавиатуры: 1xUSB, тип А, розеточный (белый);

- Разъем видео: 1xHDB-15, розеточный (синий);

- Разъем мыши: 1xUSB, тип А, розеточный (белый);

- Разъем системного блока клавиатура (локальный модуль): 1xSPHD-17, розеточный (зеленый);

- Разъем системного блока видео (локальный модуль): 1xSPHD-17, розеточный (зеленый);

- Разъем системного блока мышь (локальный модуль): 1xSPHD-17, розеточный (зеленый);

- Разъем подключения модуля к модулю: 1xRJ-45, розеточный (черный);

- Разъем питания: 1xDC Jack;

- Кнопка выбора режима (локальный модуль): 1 x кнопка;

- Светодиодный индикатор «локальный» (локальный модуль): 1 (зеленый);

- Светодиодный индикатор «удаленный» (локальный модуль): 1 (зеленый);

- Светодиодный индикатор «удаленный» (удаленный модуль): 1 (зеленый);

- Светодиодный индикатор «соединение» (удаленный модуль): 1 (зеленый);

- Наличие USB эмуляции клавиатуры/мыши;

- Энергопотребление (локальный модуль), не более: 5,3 В пост. тока; 2,31 Вт;

- Энергопотребление (удаленный модуль), не более: 5,3 В пост. тока; 2,84 Вт;

- Разрешение видео:

1920 х 1200 при 60 гц (не менее 30 м),

1600 х 1200 при 60 гц (не менее 100 м),

1280 х 1024 при 60 гц (150 м);

- Материал корпуса: металл;

- В комплекте: адаптер питания – 2 шт., KVM-кабель USB – 1 шт., монтажный комплект – 1 шт.

1.3.13. Кабель-канал 60x40 ____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Материал: самозатухающий ПВХ;

- Цвет: белый;

- Ширина: 60 мм;

- Глубина: 40 мм;

- Степень защиты, не менее: IP40;

- Крышка: с двойным замком;

- Пожаробезопасность: не распространяет горение;

- Рабочая температура: от -40°С  до +45°С.

1.3.14. Кабель-канал 25x16 ____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Материал: самозатухающий ПВХ;

- Цвет: белый;

- Ширина: 25 мм;

- Глубина: 16 мм;

- Степень защиты, не менее: IP40;

- Крышка: с двойным замком;

- Пожаробезопасность: не распространяет горение;

- Рабочая температура: от -40°С до +45°С.

# 1.3.15. Труба гофрированная ПВХ с протяжкой (зондом)  D20 мм _____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Цвет: Серый RAL 7035;

- Диаметр внешний: 20мм;

- Степень защиты:- IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529);

- Минимальный радиус изгиба: 3 диаметра;

- Диапазон рабочей температуры: от –40°С до +45°С;

- Прочность: 350 Н на 5 см при +20°С;

- Диэлектрическая прочность, В: – 2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц);

- Сопротивление изоляции, мОм: – 100 мОм в течение 1 мин. (500 В);

- Огнестойкость – не поддерживает горение.

1.3.16 Труба гибкая армированная D внутренний=14мм_____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Материал: термопластик на базе мягкого ПВХ-пластиката;

- Материал спиралевидного каркаса: жёсткий, противоударный ПВХ пластикат;

- Внешний диаметр, мм: 18,3;

- Внутренний диаметр, мм: 14,3;

- Сопротивление сжатию: 320 Н (на 5 см при 20°С);

- Ударопрочность, Дж: _______*;

- Степень защиты: _______*;

- Температура эксплуатации: от -25°С до +60°С.

- Диэлектрическая прочность,В: _______* (50 Гц, в течение 15 мин);

- Сопротивление изоляции,МОм: _______* (500 В в течение 1 мин).

1.3.17 Блок розеток для 19" шкафов _____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Тип штекера: IEC 320 C14 (для подключения к источнику бесперебойного питания);

- Ориентация: горизонтальная;

- Входное напряжение: 230 В;

- Максимальная нагрузка,А: _______*;

- Количество розеток: _______*;

- Тип розеток: SHT;

- Тип вилок: Schuko;

- Цвет: черный;

- Длина шнура, метр: _______*;

- Крепление в 19” шкаф.

1.3.18 Кабель витая пара _____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Тип кабеля: неэкранированная витая пара;

- Категория кабеля: 5е;

- Количество пар: 4 (четыре);

- Длина кабеля в бухте, м,: 305;

- Материал проводника: медь;

- Диаметр проводника (жилы), мм.: _______*;

- Внешний диаметр кабеля: 5,1 ± 0,2 мм;

- Рабочая температура: от -20°C до +75°C;

- Диапазон частот: до 100 МГц;

1.3.19. Кабель ВВГнг _____________ с характеристиками, указанными ниже:

Число жил и сечение, мм²: 3х1,5;

-	Номинальное напряжение, кВ: 0,66;

-	Тип проводника: однопроволочный;

-	Диапазон рабочих температур, °С: - 50…+ 50;

-     Диаметр, мм: 7,2.

1.3.20. Автоматический выключатель ____________ с характеристиками, указанными ниже:

- Характеристика срабатывания: C;

- Количество полюсов: 1P;

- Номинальный ток, А: 10;

- Номинальная отключающая способность, кА: 4,5;

- Максимальное рабочее напряжение: 254В~/60В;

- Номинальная частота: 50..60Гц;

- Тип зажима: одинарная клемма;

- Сечение кабеля,мм²: 25.

1.3.21. Мышь ___________ с характеристиками, указанными ниже:

- Тип: оптическая светодиодная;

- Дизайн: для правой и левой руки;

- Колесо прокрутки;

- Количество клавиш: 3;

- Разрешение оптического сенсора, dpi: 800;

- Длина провода, м: 1.8;

- Интерфейс подключения: USB.

1.3.22. Клавиатура ___________ с характеристиками, указанными ниже:

- Конструкция: классическая;

- Цифровой блок;

- Тип: мембранная;

- Количество клавиш: 104;

- Интерфейс подключения: USB.

1.3.23. Кронштейн для крепления ___________ с характеристиками, указанными ниже:

- Назначение: для установки купольных видеокамер;

- Материал: Алюминиевый сплав;

- Тип Монтажа: настенный;

- Размеры: 135×182×120 мм;

- Цвет: белый.

1.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 14254-2015. (IEC 60529:2013). «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 9, 13-17 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ 31565-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 18, 19 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ 32126.1-2013. (IEC 60670-1:2002). «Межгосударственный стандарт. Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 13-16 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ Р 50345-2010. (МЭК 60898-1:2003). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 20 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ 30804.4.13-2013. (IEC 61000-4-13:2002) «Межгосударственный стандарт. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальная напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям. Требовани я и методы испытаний» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 9, 17 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ 28601.2-90. «Межгосударственный стандарт. Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры» (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 5, 8 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ IEC 60950-1-2014. «Межгосударственный стандарт. Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;

- ГОСТ Р 51558-2014. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53313-2009. «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;

- ГОСТ 31996-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели»;

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) (должен соответствовать Товар, указанный в п.п. 1-4, 7, 10-12, 21, 22 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого Товара, стандартам и требованиям, установленным действующим законодательством и предъявляемым к товару такого рода.

1.5. Требования к безопасности Товара.

Товар должен отвечать требованиям ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). «Государственный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

Товар должен отвечать требованиям по электробезопасности, установленным в Правилах устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, а также в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, и СП-31-110-2003. «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

1.6. Общие требования к Системе.

Система предназначена для передачи визуальной информации от 21 (двадцати одной) сетевых телевизионных видеокамер (далее – ТК) (п. 1, 2, 3 Таблицы 1) на пост охраны для организации базы видеоархива и трансляции видеоинформации по локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) на удаленные рабочие места (далее – УРМ) наблюдателей (не менее 5 (пяти) УРМ). Схема расположения уличных телевизионных видеокамер ТК (далее - Схема расположения ТК) приведена в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Система должна обеспечивать:

- круглосуточное наблюдение за входами в здание, внешним периметром здания, лифтовыми входами и лестничными пролетами по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 13 стр.4;

- различение и, при необходимости, идентификацию объектов в охраняемых зонах;

- бесконфликтную интеграцию с установленными на объектах НИУ ВШЭ программно-аппаратными комплексами видеонаблюдения;

- вывод изображения от всех ТК на УРМ, расположенное на 1 (первом) этаже здания на посту охраны, с сохранением полной функциональной возможности для работы с Системой и неограниченного доступа к ресурсам видеонаблюдения: просмотр в любом режиме заданного числа видеокамер, просмотр видеозаписей, работа с сетевыми архивами;

- вывод изображения от всех ТК на несколько (не менее пяти) УРМ (по сети Ethernet);

- просмотр и архивацию видеоинформации от всех ТК с произвольно устанавливаемой скоростью (до 25 кадров в секунду по каждому каналу в максимальном разрешении);

- централизованное хранение видеоархива от всех ТК на видеорегистраторе, расположенном в коммутационном шкафу (1 этаж);

- контроль наличия процесса записи видеоархива с каждой камеры с возможностью автоматической рассылки уведомлений (по электронной почте) о прекращении процесса записи в архив;

- наличие интерфейса, позволяющего оперативно конфигурировать внешний вид экрана (перетаскивание и изменение размеров окон с помощью мыши) и вносить изменения в настройки параметров, не прерывая работы самой Системы;

- бесперебойную работоспособность в течение не менее 30 (тридцати) минут при полном отключении основного питания (220В);

- определение прав пользователей на доступ к программным настройкам, конфигурированию и управлению Системой;

- наличие разделенного парольного доступа администратора и операторов Системы;

- последовательный либо произвольный просмотр текущего изображения от любой ТК;

- настройку режимов видеозаписи индивидуально для каждой ТК администратором Системы: непрерывная запись, запись тревожных событий, запись «по сценарию», с указанием даты, времени и номера ТК;

- одновременную запись, просмотр видеоархива (покадровый и непрерывный) и текущего изображения, архивирование и работу в сети (пентаплекс);

- настройку видеодетектора движения индивидуально для каждой ТК с установкой зон охраны, определение порога срабатывания на размер объекта, индивидуальная активизация работы детектора движения для каждой ТК Системы;

- возможность улучшения качества изображения для каждой ТК администратором Системы: настройка яркости и контрастности;

- печать любого кадра из архива или текущего изображения на принтере, запрет изменения, копирования и удаления базы данных (архива), организацию непрерывной записи и записи тревожных событий «по кольцу» с периодом сохранения информации не менее 14 (четырнадцати) суток (по детектору движения, максимальное разрешение кадра, частота не менее 10 кадров/с, цветное изображение);

- поиск видеоинформации по дате, времени, номеру ТК, а также автоматическое листание архива с покадровым или ускоренным (замедленным) воспроизведением;

- экспорт кадров в формат JPEG и видеофрагментов в формат AVI для копирования и просмотра на компьютере стандартными программными средствами MS Windows.

1.7. Требования к монтажу Товара и подключению смонтированного Товара.

Товар должен быть смонтирован и подключен (коммутация и настройка) в единую Систему.

Источник бесперебойного питания (п. 6 Таблицы 1), коммутатор (п. 7 Таблицы 1), видеорегистратор (п. 4 Таблицы 1), блок розеток (п. 17 Таблицы 1), удлинитель (локальный модуль) (п. 12 Таблицы 1) должны быть размещены в коммутационном шкафу (п. 5 Таблицы 1) Заказчика, расположенном на 1 этаже (согласно Приложению №1 к Техническому заданию).

На посту охраны должны быть размещены: монитор (п. 10 Таблицы 1), клавиатура (п. 22 Таблицы 1), мышь (п. 21 Таблицы 1), удлинитель (удаленный модуль) (п. 12 Таблицы 1).

Уличные и внутренние сетевые телевизионные видеокамеры необходимо установить в соответствии со Схемой расположения ТК (Приложение №1 к Техническому заданию).

1.8. Требования к кабельной системе.

Прокладку кабельных линий внутри зданий необходимо осуществить в пластиковых кабель-каналах по стенам помещений, а также за фальшпотолком в гофрированных трубах.

Прокладку уличных кабельных линий необходимо осуществить в армированных трубах.

Установку оборудования и прокладку кабельных трасс необходимо производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей. Все проложенные кабельные линии необходимо промаркировать с обоих концов в местах, удобных для обозрения.

Между телевизионными камерами и коммутационным шкафом первого этажа необходимо проложить кабельные линии в составе 21 (двадцати одного) кабеля UTP.

Кабельную линию в составе 2 (двух) кабелей UTP необходимо проложить между коммутационным шкафом первого этажа и постом охраны.

Кабельную линию в составе 2 (двух) кабелей UTP необходимо проложить между коммутационным шкафом первого этажа и помещением 308 (серверная) на 3 этаже для связи коммутаторов.

Коммутационный шкаф на первом этаже необходимо подключить к системе электропитания здания.

Монитор и удаленный модуль удлинителя должны получать электрическое питание от источника бесперебойного питания в коммутационном шкафу на 1 этаже при помощи отдельно проложенного электрического кабеля.

Все прокладываемые кабельные линии UTP должны быть выполнены 4-х парным медным кабелем «неэкранированная витая пара» и удовлетворять требованиям категории не ниже 5e. Прокладку кабельных линий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005). «Межгосударственный стандарт. Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»;

- ГОСТ Р 53246-2008. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53245-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания».

1.9. Требования к документации на смонтированный и подключенный Товар.

Вместе с актом сдачи-приемки работ, подтверждающим монтаж и подключение смонтированного Товара, Поставщик передает Заказчику по акту приема-передачи эксплуатационную документацию на смонтированный и подключенный Товар, в том числе:

( план расположения оборудования и кабельных проводок;

( структурная схема;

( таблица соединений и подключений (кабельный журнал);

(  пуско-наладочная информация по Системе;

( инструкция по эксплуатации Системы.

Эксплуатационная документация передается на бумажном носителе – в количестве 2 (двух) экземпляров и на электронном носителе (DVD –диск, или на USB-флэш-накопителе) – в количестве 1 (одного) экземпляра.

Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на весь поставляемый Товар (если их наличие предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации).

2. Место, условия и сроки поставки, монтажа и подключения смонтированного Товара:

2.1. Поставка Товара, монтаж и подключение смонтированного Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Мясницкая,13 стр. 4.

2.2. Весь Товар должен быть укомплектован необходимыми монтажными и расходными материалами, требуемыми для монтажа и подключения Товара.

2.3. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Монтаж и подключение поставленного Товара осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Товара.

2.4. За 1 (один) рабочий день перед поставкой Товара Поставщик направляет Заказчику по электронной почте __________ или курьером спецификацию поставки с указанием: количества и наименования Товара; массы и объема Товара с упаковкой, государственных регистрационных знаков, моделей и марок автомобилей, доставляющих Товар; количества представителей Поставщика, сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку Товара).  Данная спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика (при наличии печати).

2.5. Разгрузку Товара из автомобилей в помещение, указанное представителем Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), производит Поставщик.

2.6. Поставщик обязан уведомить по электронной почте __________ представителя Заказчика о дате и времени прибытия в НИУ ВШЭ представителей Поставщика.

2.7. Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.

2.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или отсутствия части Товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней должен заменить его на Товар надлежащего качества или допоставить Товар.

3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Товара, монтажа и подключения Товара: Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, а если он не установлен, то составляет __________  с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара. Гарантийный срок на результаты монтажа и подключения смонтированного Товара составляет __________ с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, подтверждающего монтаж и подключение смонтированного Товара.

4. Руководство (контроль исполнения Договора со стороны Заказчика) осуществляет _______________.

| Поставщик: _______________ | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
| --- | --- |
| _______________ __________________ / _______________ м.п. | _______________ __________________ / _______________ м.п. |

Приложение №1

к Техническому заданию

Схема расположения сетевых телевизионных видеокамер

Приложение Б

к Договору № _______________

от «____» _____________ 2017 г.

Таблица цен

| № п/п | Наименование Товара, входящего в Систему | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС 18% (руб.) | Общая стоимость с НДС 18% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера тип 1_____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 13 |  |  |
| 2 | Видеокамера тип 2_____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Видеокамера тип 3_____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Видеорегистратор _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Шкаф телекоммуникационный 19"_____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Источник бесперебойного питания _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Настраиваемый коммутатор _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Полка 19" перфорированная консольная _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Сетевой фильтр _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Монитор _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Жесткий диск _____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 2 |  |  |
| 12 | KVM-удлинитель ____________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Кабель-канал 60х40 ____________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 40 |  |  |
| 14 | Кабель-канал 25х16 ____________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 300 |  |  |
| 15 | Труба гофрированная ПВХ с зондом D20 мм ____________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 300 |  |  |
| 16 | Труба гибкая армированная D внутренний=14 ____________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 200 |  |  |
| 17 | Блок розеток для 19" шкафов ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Кабель витая пара ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | бухта | 7 |  |  |
| 19 | Кабель ВВГнг 3х1,5 ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | метр | 100 |  |  |
| 20 | Автоматический выключатель ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Мышь ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 22 | Клавиатура ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Кронштейн для крепления ___________ Страна происхождения Товара: _____________ | шт. | 2 |  |  |
| Монтаж Товара, подключение смонтированного Товара |  |
| ИТОГО (руб.): |  |
| В т.ч. НДС 18% (в руб.): |  |

ВСЕГО: _____________ рублей (_______________), в том числе НДС 18 % в размере ____________ рублей (________________).

| Поставщик: _____________ | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
| --- | --- |
| _____________ __________________ / _____________ м.п. | _____________ __________________ / _____________ м.п. |

# Footnotes

В случае если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами  избирается, необходимо представить документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа (например: для общества с ограниченной ответственностью документом, подтверждающим избрание единоличного исполнительного органа, является решение общего собрания участников общества об избрании...; для акционерного общества  - решение совета директоров об избрании...).

В случае если единоличный исполнительный орган (руководитель) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) его учредительными документами назначается, необходимо представить распорядительный документ, свидетельствующий о назначении единоличного исполнительного органа (например:  для унитарного предприятия документом, свидетельствующим о назначении на должность руководителя, является распорядительный документ собственника имущества унитарного предприятия – приказ о назначении...; для акционерного общества - решение совета директоров о назначении ... (в случае, если в соответствии с уставом единоличный исполнительный орган назначается).

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 11 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются год выпуска товара, предложенного участником закупки в заявке.

Указывается гарантийный срок, предлагаемый участником закупки в заявке.

Указывается гарантийный срок, предлагаемый участником закупки в заявке.

Указывается гарантийный срок, предлагаемый участником закупки в заявке.

Указывается гарантийный срок, предлагаемый участником закупки в заявке.

Заполняется Заказчиком на стадии заключения Договора.

Заполняется Заказчиком на стадии заключения Договора.

Указываются год выпуска товара, предложенного участником закупки в заявке.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается Заказчиком на стадии заключения Договора.

Указывается Заказчиком на стадии заключения Договора.

Указывается гарантийный срок, предлагаемый участником закупки в заявке.

Указывается гарантийный срок, предлагаемый участником закупки в заявке.

Заполняется Заказчиком на стадии заключения Договора.

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки

Указываются марка, модель и производитель Товара, предлагаемого участником закупки.

Указывается конкретное наименование страны происхождения Товара, предлагаемого участником закупки