ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫЕЗДА НЕ ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕЖИТИЯ ВШЭ

| Общежитие № | 3, ул. Энергетическая д.10, к.2 |
| --- | --- |
| Дата и время посещения общежития | 4 октября 2018 г c 17:00 до 18:00 |
| Причина выезда: | Плановая проверка качества доступа к сети Интернет. Встреча со студентами. |
| ФИО выезжавшего инженера | Нуруллин Р.Р. |

Встреча со студентами

| Присутствовало | 10 человек |
| --- | --- |
| Задаваемые вопросы | В вечернее время с понедельника по пятницу, а также по выходным скорость доступа к сети интернет становится слишком низкой, причем, как при подключении по Wi-Fi сети, так и при подключении по кабелю. С чем это связано и можно ли это исправить? Планируется ли расширение интернет канала в общежитие в ближайшее время? Куда можно обратиться в случае возникновения сложностей с доступом к сети интернет? При тестировании доступности из сети общежития восьмерок (служба google dns) и других внешних хостов утилитой ping возникают потери. Нормально ли это? Собирается ли инженеры ДИТ это как-то исправлять? Когда будут сняты ограничения доступа в сети общежития? Некоторые ресурсы и сервисы в настоящее время остаются недоступными. |
| Предложения в адрес ДИТ | Не поступало. |
| Замечания о качестве сервиса | Не поступало. |

Результаты выборочного анкетирования студентов о качестве услуги

| Количество опрошенных | 3 |
| --- | --- |
| Субъективная оценка качества услуги по 5-ти бальной шкале | Два-Три |
| Предложения в адрес ДИТ | Увеличить скорость доступа к сети интернет |
| Замечания о качестве сервиса | В вечернее время с понедельника по пятницу, а также по выходным скорость доступа к сети интернет становится слишком низкой, существуют ограничения доступа к некоторым ресурсам и сервисам. |

Результаты проверок, замеров скорости и оценки качества услуги

| Замеры скорости (замеры производились на сайтах speedtest.net и 2ip.ru через подключение к Wifi сети в классе для самостоятельных занятий) | Download: средняя по трем измерениям 26,5 Mbps Upload: средняя по трем измерениям 25,3 Mbps |
| --- | --- |
| Проверка активного сетевого и Wifi оборудования. | Все активное сетевое оборудование ДИТ установленное в общежитии доступно и работает в штатном режиме. Все стационарные Wifi точки установленные в общежитии зарегистрированы на контроллере и работают в штатном режиме. |
| Доступность и качество текстового контента | Проблем не обнаружено. |
| Доступность и качество медиа контента | Проблем не обнаружено. |
| Доступность Интернет ресурсов ВШЭ | Проблем не обнаружено. |